4. Характеристика существующих сетей водоотведения муниципального образования Платнировского сельского поселения Кореновского района

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения

На территории станицы Платнировской централизованной сетью хозяйственно-бытовой  канализацией  охвачена малая часть центра станица. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 5%. В остальных частях населенного пункта хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территории хутора Казачий и  хутора Левченко, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Дождевые воды с территории сельского поселения отводятся отдельными открытыми канавами и лотками самотеком в пониженные участки местности, дождевая канализация отсутствует.

Канализация станица Платнировской состоит из самотечных и напорных сетей,  канализационных насосных станций.

Протяженность системы канализации: напорная –36,00 км, самотечная –1,565 км.

От КНС-0 и КНС-2 стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации состоят на балансе МУП Платнировский «Универсал».

Территория индивидуальной жилой застройки станицы Платнировская  централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

4.2 Канализационные очистные сооружения

Платнировское сельское поселение не имеет своих очистных сооружений, перекачка ведется на очистные сооружения с механической и биологической очисткой сточных вод МУП Кореновского городского поселения.

Очистные сооружения в городе Кореновске, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых  сточных вод, общей мощностью 17 400 м3/сут, введены в эксплуатацию в 1986 году.  Фактическая загруженность 100%, износ оборудования 95%. Описание работы дано в пояснительной записке по городу Кореновску.

4.3 Сети систем водоотведения и сооружения на них.

В настоящее время в станице Платнировской эксплуатируется 37,565 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных –18,00 км, самотечных –1,565 км. Сети выполнены чугунных труб,  диаметр от 100 до 150 мм.

Канализационные сети в станице проложены в 1981 году. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ 95%.

Состояние существующих канализационных сетей станицы Платнировской отражено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Советской до КНС-0 | чугун | 150 | 870 | 95 | 1981 |
| 2 | ул. Ленина до ул. Кооперативной | чугун | 100 | 110 | 95 | 1981 |
| 3 | ул. Мира до ул. Кооперативной | чугун | 100 | 120 | 95 | 1981 |
| 4 | ул. Кооперативная от ул. Ленина до КНС-0 | чугун | 100 | 465 | 95 | 1981 |
| Канализация напорная |
| 5 | от КНС-0 до КНС-2 (2 нитки) | чугун | 150 | 18000 | 95 | 1981 |
| 6 | от КНС-2 на очистные сооружения (2 нитки) | чугун | 150 | 18000 | 95 | 1981 |

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год;

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

Канализационные  насосные станции  в станице Платнировской  по  надежности  действия,  согласно  СНиП  2.04.03-85,  относятся ко второй категории.

Насосные  станции располагается в отдельно стоящих павильонах, предусмотрено управление без постоянного обслуживающего персонала.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций дана в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Подача, м3/ч | На-пор, м | КПД, % | Наличие приборов учета эл/эн. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков |  |
| Станица Платнировская |
| 1 | КНС – 0 | VILO_FA 08.66W | ст. Платнировская, ул. Кооперативная, | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 | э/сч-к "Мерку-рий" 232 АКТ 02 KRL 01.11 г | 12,5 |
| 2 |  | VILO_FA 08.66W |  | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 |  | 12,5 |
| 3 | КНС - 2 | VILO_FA 08.66W | ст. Платнировская, ул. Северная | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 | э/сч-к "Мерку-рий" 232 АКТ 02 KRL 01.11г | 12,5 |
| 4 |  | VILO_FA 08.66W |  | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 |  | 12,5 |

4.5  Балансы производительности очистных сооружений

и притока сточных вод.

Баланс производительности очистных сооружений и притока

сточных вод приведен в таблице 4.3.

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,7 |
| 2 | Внутрицеховый оборот | тыс. м³ /год | - | - | - | - |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,7 |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год |  | 12,0 | 12,6 | 11,7 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год |  | 2,1 | 2,8 | 2,3 |
|  | Приток ливневых стоков через люки, грунтовые воды | тыс. м³ /год | - | - | - | - |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год | - | - | - | - |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - |
|  | Общая протяженность сети водоотведения | км | 24 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - |
|  | Число аварий на сетях | шт. | 4 | 2 | 5 | 1 |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций | час. | 1,5 | 2 | 1,2 | 2 |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 23390 | 21500 | 39300 | 21670 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,74 | 0,67 | 1,24 | 0,68 |

4.6 Воздействие на окружающую среду.

Трубопроводы напорной и самотечной канализации станицы  Платнировской заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

Однако в результате высокой степень изношенности сетей системы водоотведения в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в результате попадания в него сточных вод.

Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев.

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в

системе водоотведения и очистки сточных вод поселения.

Проблемы  в  системе водоотведения станицы Платнировской  следующие:

- износ канализационных сетей;

- износ оборудования;

- износ бетонных и металлических конструкций сооружений канализации.