ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗОВАНИЕ

Наименование объекта    Индивидуальное жилищное строительство

в ст. Платнировская, ул. _____________________________________________________1

Заказчик: _____________________________________________________________________

1.  Проектная организация           «Архитектура и градостроительство»

2.  Сроки строительства:               2017-2027 г.г.

3.  Срок подключения объекта      по заявке потребителя

4.  Срок действия тех. условий     три года

5.  Плата за подключение              не определена

1.Водоснабжение

1.1. Объем водопотребления __________ м3/сут

1.2.  Точка подключения  от существующего водопровода: ___________________________

_____________________________________________________________________________

1.3.  Максимальная нагрузка в точке подключения  2,11 м3/час

1.4.  Свободный напор сети – 0,6 атм.

1.5.  Диаметр существующего водопровода в точке подключения ____________ мм

1.6.  Тип водопровода - кольцевой

1.7.  Требования контрольно-измерительной аппаратуре: на вводе предусмотреть узел учета потребления воды марки: СГВ-15,СХВ-15, антимагнитные, производство

г. Чистополь, ВСКМ производство г. Москва, МИОN (мокроход) производство Словения, на остальные марки устанавливать дополнительный чехол с возможностью пломбирования

1.8.  Особые условия: Ответвления до узла учета не допускаются, после установки узел учета пломбируется представителем абон.отдела и заключается договор на потребление воды со службами МУП «Универсал». На врезке выполнить колодец из кирпича  квадратом 1,3 х 1,3 м. для установки узла учёта. Точка врезки в основную магистраль, является границей балансовой принадлежности. Земляные работы производить не механизированным способом.

1.9.  Запрещается подключать насос или насосную станцию напрямую к магистральному  водопроводу.

2.Канализование

2.1.  Максимальная нагрузка в точке подключения__________________________________

2.2.  Точка подключения к сети:   предусмотреть строительство выгребной ямы

_____________________________________________________________________________

2.3. Особые условия ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Мастер водоцеха МУП

Платнировский «Универсал»  __________________________ Н.П. Шушняев

Технические условия получены: __________________ (___________________)

подпись                            фамилия, и.о.

«____»  _______________  2017 г.