Введение

В соответствии с договором, заключенным между ООО «ЗемЭнергоЦентр» и АО «Черномортранснефть» на подготовку документации по планировке территории, ООО «ЗемЭнергоЦентр» разработало документацию по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция»).

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Приказ Правительства Российской Федерации №564 от 12.05.2017г;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года N 816-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 №2973-р ;

- Генеральный план Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края, утвержденный решением совета Нововеличковского сельского поселения Динского района №90-18/3 от 27.11.2015г.;

- Генеральный план Выселковского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Выселковского сельского поселения №5 от 25.03.2010 г.;

-Генеральный план Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Платнировского сельского поселения №323 от 15.04.2009 г.;

-Генеральный план Марьянского сельского поселения Красноармейского сельского поселения Краснодарского края, утвержденный решением Совета Марьянского сельского поселения №24/4 от 11.03.2011г.;

-Генеральный план Абинского городского поселения Абинского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Абинского городского поселения Абинского района №46-с от 29.01.2010 г.;

-Генеральный план Пригородного сельского поселения Крымского района Краснодарского края, утвержденный решением совета №86 от 20.01.2011 г.;

- Генеральный план Крымского городского поселения Крымского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета №92 от 23.11.2010 г.;

-Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета №71 от 01.04.2011 г.

Проект планировки территории для размещения объекта: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») разрабатывается с целью выделения зоны планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства федерального значения.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-23.

Устанавливаемые красные линии определены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Каталоги координат красных линий приведены в приложении к чертежу красных линий.

1 Наименование, назначение и основные характеристики планируемых для размещения линейных объектов

В административном отношении участок проектирования расположен на территории Выселковского района, Динского района, Красноармейского района, Крымского района, Абинского района, Кореновского района Краснодарского края.

Участки производства работ разбросаны на 175 км начиная с центральной части Краснодарского края (УЗА №55-1л) и следуя в юго-западном направлении.

Описание линейной части км 91,21-92,00 МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN800:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, на землях Платнировского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Платнировская, расположена примерно в 10.3 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Левченко, расположен примерно в 0.5 км к северу от участка работ, н.п. Нижний, расположен примерно в 2.1 км к северо-западу от участка работ, н. п. Платнировская, расположен примерно в 5,6 км. к востоку от участка работ.

Описание линейной части км 149,06-152,50 МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN800:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, на землях Марьянкого сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Краснодар, расположена примерно в 30.3 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Новомышастовская, расположен примерно в 4.2 км к северо-западу от участка работ, н.п. Марьянская, расположен примерно в 2.4 км. к югу от участка работ, н. п. Восточный, расположен примерно в 11,6 км. к северо-востоку от участка работ.

Описание линейной части км 204,69-209,15 МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN800:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский, Крымский район, на землях Пригородного сельского поселения, Абинского городского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Абинская, расположена примерно в 2.1 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Нижняя Ставрополька, расположен примерно в 0.133 км к северу от участка работ, н.п. Верхняя Ставрополька, расположен примерно в 0.324 км. к юго-востоку от участка работ, н. п. Абинск, проектируемый участок частично находится в границах н.п. и расположен примерно в 0 – 0.4 км. к юго-востоку от участка работ.

Описание линейной части км 218,44-219,23 МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN800, Описание площадки КПП СОД 224 км:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, на землях Крымского городского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Крымская, расположена примерно в 4.25 км северо-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Крымск, расположен примерно в 0.800 км к северо-западу от участка работ, н.п. Новоукраинский, расположен примерно в 4.5 км. к северо-востоку от участка работ, н. п. Армянский, расположен примерно в 4.5 км. к северо-востоку от участка работ.

Описание площадки УЗА №55-1л (№56-3) МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN700:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, на землях Выселковского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Выселки расположена примерно в 5.3 км северо-западнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Иногородне – Малеваный, расположен примерно в 1.2 км к северу от участка работ, н.п. Свободный, расположен примерно в 7.4 км. к юго-западу от участка работ, н.п. Бейсужек 2-й, расположен примерно в 6,1 км. к юго-востоку от участка работ.

Описание площадки УЗА №204-1л (№207-3) МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN700:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, на землях Абинского городского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Абинская расположена примерно в 4.7 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Ястребовский, расположен примерно в 0.382 км к северу от участка работ, н.п. Бережной, расположен примерно в 0.674 км к юго-западу от участка работ, н.п. Майоровский, расположен примерно в 1,7 км. к северо-западу от участка работ.

Описание площадки узла обратного клапана км 230 МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN800:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, на землях Нижнебаканского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Грушовая расположена примерно в 6.6 км юго-западнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Неберджаевская, расположен примерно в 2.194 км к северо-западу от участка работ, н.п. Гапоновский, расположен примерно в 2.446 км к юго-востоку от участка работ, н.п. Армянский, расположен примерно в 7,789 км к северо-востоку от участка работ.

Описание площадки УЗА №127-4л (№129-3) МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN700:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, на землях Нововеличковского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Титаровка расположена примерно в 11.6 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Нововеличковская, расположен примерно в 0.208 км к северо-западу от участка работ, н.п. Новотитаровская, расположен примерно в 3.223 км к юго-востоку от участка работ, н.п. Примаки, расположен примерно в 3,958 км к юго-западу от участка работ.

Описание площадки УЗА №128-1л (№131-3) МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN700:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, на землях Нововеличковского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Титаровка расположена примерно в 11.6 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Нововеличковская, расположен примерно в 0.208 км к северо-западу от участка работ, н.п. Новотитаровская, расположен примерно в 3.223 км к юго-востоку от участка работ, н.п. Примаки, расположен примерно в 3,958 км к юго-западу от участка работ.

Описание площадки УЗА №210-1 МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN800, Описание площадки КПП СОД 216 км:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, на землях Пригородного сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Абинская расположена примерно в 5.6 км. восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Нижняя Ставрополька, расположен примерно в 0.193 км к северо-востоку от участка работ, н.п. Верхняя Ставрополька, расположен примерно в 0.349 км к юго-востоку от участка работ, н.п. Новоукраинский, расположен примерно в 1,744 км к северо-западу от участка работ.

Описание площадки КПП СОД 129 км, 131 км МН "Тихорецк-Новороссийск-3" DN700:

В административном отношении участок работ расположен - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, на землях Нововеличковского сельского поселения.

Ближайшая железнодорожная станция Титаровка расположена примерно в 11.6 км юго-восточнее участка работ.

Ближайшие населенные пункты: н.п. Нововеличковская, расположен примерно в 0.208 км к северо-западу от участка работ, н.п. Новотитаровская, расположен примерно в 3.223 км к юго-востоку от участка работ, н.п. Примаки, расположен примерно в 3,958 км к юго-западу от участка работ.

Характеристики перекачиваемой нефти:

Диаметр магистрального нефтепровода -780 мм;

Пропускная способность – 24,7 млн.т./год

Протяженность -11,9 км.

Площадь зоны разработки документации составляет 9261389 кв.м. Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 884075 кв.м.

2 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного объекта

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования подразделяются на:

1) документы территориального планирования Российской Федерации;

2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации;

3) документы территориального планирования муниципальных образований.

Объект реконструкции «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция»)  отображен на Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года N816-р в редакции от 28.12.2017, пункт 57 перечня магистральных нефтепроводов, планируемых для размещения. (Приложение 1 к СТП).

3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района, Нововеличковского сельского поселения Динского района, Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Нижнебаканского сельского поселения, Крымского городского поселения, Пригородного сельского поселения Крымского района, Абинского городского поселения Абинского района, Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, на землях лесного фонда, землях населенного пункта станицы Нововеличковская и города Абинск.

4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта

Размещение объекта планируется в границах кадастровых кварталов 23:15:1007001,23:45:0103002,23:01:0601000,23:45:0103001,23:15:0926001,23:01:0603000,23:01:0603001,23:01:0601000,23:01:0501026,23:01:0501024,23:13:1002000,23:13:1002004,23:12:0904000,23:05:0601000.

5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается:

- 91,21-92,00 км: монтаж МН протяженностью 0,9 км, демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,04 км (участки подключения). Предполагаемая глубина заложения 3,0 м.

- 149,06-152,50 км: монтаж МН протяженностью 4,4 км в т.ч. монтаж перехода (1 шт.) МН через автодорогу II кат.  «Краснодар-Славянск-на-Кубани» в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через каналы оросительной системы 10 шт. траншейным способом; демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,52 км (участки подключения, переход а.д., воздушный переход через канал км 149).  Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м.  Устройство кабеля ЭХЗ протяженностью 717 м с глубиной его заложения 0,7-1,0 м.

-  204,69-209,15 км (участки км. 204,69-206,47 и км. 206,78-209,15 объединены в один 204,69-209,15 км, с выполнением перехода через ж.д. в новом створе, монтаж МН протяженностью 5,6 км в т.ч. монтаж перехода (3 шт.) МН через автодороги I кат.  «Краснодар-Новороссийск», IV кат. «Нижняя Ставрополька-Верхняя Ставрополька», IV кат. подъезд к г. Абинск в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через железную дорогу «Краснодар-Новороссийск» в защитном кожухе DN1000 закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через водные преграды (4 шт.) траншейным методом; демонтаж существующего МН на участки подключения, городской черты г.Абинск, переходах 3-х а.д. и 1-ом  ж.д., 2-х водотоках ориентировочно 2,91 км. Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м.

- 218,44-219,23 км: монтаж МН протяженностью 0,9 км, в т.ч. монтаж перехода (1 шт.) МН через автодорогу V кат. "на свалку" в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через водную преграду (1 шт.) траншейным методом; демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,171 км (участки подключения, переход через водоток, а.д.). Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м.  Уровень ответственности зданий и сооружений - I (повышенный). Прокладка кабеля ЭХЗ на 218 км протяженностью 95 м с глубиной заложения 0,7-1,0 м.

Всего, предусмотреть замену существующего трубопровода МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN 800 на участках 91,21-92,00 км, 149,06-152,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км ориентировочной протяженностью 11,8 км по проектируемому трубопроводу. Протяженность заменяемых участков по существующему трубопроводу – 9,2 км; амбары для гидроиспытаний (8 шт.).

Реконструкция УЗА №55-1л (№56-3) МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- замена узлов отбора давления с установкой колодцев типа КТ в кол-ве 2 шт. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) в земле от существующего ПКУ до площадки УЗА с глубиной заложения кабеля 0,7-1,0 м. Протяженность кабеля 100 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м с размерами 16x28.;

- замена анодного заземления в кол-ве 1 шт. Тип заземлителя - глубинный. Глубина заложения электродов 20 м.

- прокладка кабелей от проектируемого анодного заземления до БКС протяженностью 420 м с глубиной заложения 0,7-1,0 м.

- предусмотреть подъезд из щебня ориентировочной протяженностью 0,1 км от ПКУ к площадке УЗА с устройством разворотной площадки 15х15 м. Категория дороги V, ширина земляного полотна. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- установка КТП киоскового типа. Блок-бокс размерами 3x3 м, устраиваемый на свайном фундаменте с глубиной заложения свай до 4,0 м.

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к проектируемой КТП и ПКУ на стойках опор СВ 110, устраиваемые на свайном фундаменте с глубиной заложения 3,0 м. Протяженность отпайки 80 м.

Реконструкция УЗА №204-1л (№207-3) МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- установка новой задвижки PN 8,0 МПа по ОТТ-23.060.30-КТН-108-15 с электроприводом типа ЭПЦ, устраиваемой на площадке с щебеночном покрытием, фундаменты под технологическое оборудование - плитные. Периметр площадки 16x28 м, отдельно стоящая плита 2x2 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - I (повышенный);

- замена узлов отбора давления с установкой колодцев типа КТ в кол-ве 2 шт.

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) в земле от существующего ПКУ до площадки УЗА. Протяженность кабеля 40 м, глубина заложения 0,7-1,0 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м с размерами 16x28 м.

- устройство подъездной а.д. ориентировочной протяженностью 1,3 км с устройством разворотной площадки 15х15 м. Категория дороги - V, ширина земляного полотна 8,0 м.

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к проектируемой КТП и ПКУ стойках опор СВ 110, устраиваемых на свайном фундаменте с глубиной заложения свая 3,0 м. Протяженность отпайки 35 м.

- установка КТП киоскового типа. Блок-бокс размерами 3x3 м, устраиваемый на свайном фундаменте с глубиной заложения 3,0 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

Реконструкция узла обратного клапана км 230 МН «Тихорецк-Новороссийск-2» DN800 в составе:

- прокладка кабельных линий в земле от существующего БКС до площадки УЗА;

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м и размерами 16x28 м;

- установка дизельной электростанции;

- установка КТП киоскового типа. Блок-бокс размерами 6x3 м, устраиваемый на свайном фундаменте с глубиной заложения свай до 4,0 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) от БКС до проектируемого КТП и проектируемой ДЭС в земле. Протяженность кабеля 100 м, глубина заложения 0,7-1,0 м.;

Реконструкция УЗА №127-4л (№129-3) ППМН  через р. Понура «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- установка вантузов DN150 PN8,0 МПа в колодцах типа КВГ в кол-ве 2 шт. Уровень ответственности зданий и сооружений - I (повышенный);

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м и размерами 16x28 м.;

- установка КТП киоскового типа. Блок-бокс размерами 3x3 м, устраиваемый на свайном фундаменте с глубиной закладки свай до 4,0 м.;

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к КТП на стойках опор СВ 110, устраиваемых на свайном фундаменте с заложением свай 3,0 м. Длина отпайки 210 м.;

Реконструкция УЗА 128-1л (№131-3) ППМН  через р. Понура «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м и размерами 16x28 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к КТП на стойках опор СВ 110, устраиваемых на свайном фундаменте с заложением свай 3,0 м. Длина отпайки 432 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

-устройство освещения площадки.

Реконструкция УЗА №210-1 МН «Тихорецк-Новороссийск-2» DN800 в составе:

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО высотой 2,5 м и размерами 16x28 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - II (нормальный);

КПП СОД 129 км, 131 км МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- устройство системы охранной телевизионной;

- устройство освещения площадки.

КПП СОД 216 км, 224 км МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN800 в составе:

- устройство системы охранной телевизионной.

- установка вантузов DN150 PN8,0 МПа (2 шт.) для выпуска воздуха на 217 км МН «Тихорецк-Новороссийск-2,3» в колодцах КВГ без устройства ограждения в кол-ве 2 шт. Уровень ответственности зданий и сооружений - I (повышенный);

- устройство амбаров с обвалованием для гидроиспытаний в кол-ве 8 шт. размерами 50x50 м, 35x35 м, 75x75. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство защитного амбара с обвалованием для сброса нефти размерами 100x100 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок складирования плодородного грунта в кол-ве 8 шт. с размерами 50x15 м, 75x15 м, 15x35 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок насосных агрегатов в кол-ве 8 шт. с размером 20x20 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок заправки техники в кол-ве 3 шт. размером 15x35 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок складирования материалов в кол-ве 5 шт. размерами 75x80 м, 100x100 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок стоянки техники в кол-ве 4 шт. размером 35x35 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадки складирования леса размером 50x75 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - III (пониженный);

- устройство площадок ВЗиС в кол-ве 6 шт. размерами 40x25 м, 45x25 м, 50x50 м.

Демонтаж выведенного из эксплуатации трубопровода разделен на 3 части:

1 часть (работы, необходимые для выполнения врезки, включая опорожнение заменяемого участка):

- опорожнение заменяемого участка;

- демонтаж нефтепровода в точках подключения;

- герметизация внутренней полости участка герметизаторами и глиняными тампонами, установка заглушек.

2 часть (работы по вытеснению остатков нефти, консервации и демонтажу участков:

- вытеснение остатков нефти и очистка внутренней полости отключенного участка с подключением временных КПП СОД;

3 часть - демонтаж оставшихся линейных участков МН, не входящих в объем подрядных работ организовывается в соответствии с требованиями пункта 2 письма ОАО «АК «Транснефть» от 08.05.2014 № 08-01-06/23133 согласно ОР-23.040.00-КТН-056-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок реализации металлолома, учет и хранение». ОР-23.040.00-КТН-056-14 устанавливает, что участки, не вошедшие в объем демонтажа, реализуются после вывода из эксплуатации объекта в виде металлического лома по программам ТПР, КР и Программе ликвидации с выполнением работ по демонтажу силами Покупателя (Подрядчика). Демонтаж выведенного из эксплуатации участка трубопровода выполняется после ввода объекта в эксплуатацию в течение одного года.

Строительство переходов через автомобильные дороги с твердым покрытием и не категорированным дорогам происходит в защитном  футляре методом горизонтально-шнекового бурения.

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В административном отношении зона планируемого размещения линейного  объекта федерального значения: расположена на землях Выселковского сельского поселения Выселковского района, Нововеличковского сельского поселения Динского района,  Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Крымского городского поселения, Пригородного и Нижнебаканского сельских поселениях Крымского района, Абинского городского поселения Абинского района, Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки объект проходит землям населенного пункта, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.

Предельные значения размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства не установлены.

7 Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства при проектировании объекта не применяется к территориальным зонам, расположенным вне границ территорий исторического поселения федерального или регионального значения.

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных   объектов

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – отсутствуют.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта «МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция» пересекает существующие сохраняемые объекты капитального строительства: газопровод, кабель связи, ЛЭП, нефтепровод, водопровод.

Пересечения проектируемого нефтепровода с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012, СП 18.13330.2011, а также в соответствии с техническими условиями, представляемыми организациями - владельцами.

Строительство проектируемого трубопровода на участках переходов надземных коммуникаций, выполняется траншейным способом.

Разработку и засыпку траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями предусматривается выполнять вручную, в присутствии представителя эксплуатирующей организации с выполнением всех мер предосторожности согласно требованиям СП 45.13330.2012.

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, рассматриваемый участок расположен в границах зон охраны объектов археологического наследия. (Основание - Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 23.05.17 г №78-3726/17-01-19).

В связи  с этим в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №ФЗ-73 от 25.06.2002 года установлен режим использования земель:

- для памятников археологии на основании ст. 35 ФЗ-73 запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ, в исключительных случаях допускается проведение спасательных археологических работ (ст.40 ФЗ-73);

- для археологического достопримечательного места - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. Археологическое обследование проводится до начала осуществления всех видов земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности.

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В период проведения работ подрядная строительная организация несет ответственность:

­ за соблюдение природоохранных мероприятий при выполнении работ;

­ за сбор, организацию мест накопления, транспортировку отходов, передачу предприятиям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности;

­ за своевременную оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду и природопользование, возмещение ущерба животному миру;

­ за своевременное заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов, образующихся в период проведения работ.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение природоохранного законодательства и выполняет все предписания природоохранных органов.

Все работники Подрядчика, допускающиеся к работам в охранных зонах объектов МН, должны пройти инструктаж по охране окружающей среды с записью в журнале инструктажей для подрядных организаций.

Подрядчик назначает приказом ответственного за соблюдение природоохранного законодательства при производстве работ, ответственного в области обращения с отходами I-IV класса опасности. Лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова в период проведения работ

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации при производстве строительно-монтажных работ, проектом предусмотрены следующие основные требования к их проведению:

­ проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей;

­ во избежание замазучивания почвогрунтов заправка строительной техники осуществляется автозаправщиком на специальных поддонах;

­ на участках подключения/отключения нефтепровода в местах вырезки катушек устанавливаются специальные поддоны, которые исключают возможность загрязнения земель;

­ проведение земляных работ в местах подключения к существующим трубопроводам вручную;

­ оснащение участков работ инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм;

­ обустройство амбаров с противофильтрационным покрытием для временного хранения воды для проведения гидроиспытания нефтепровода;

­ проведение рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В целях снижения отрицательного воздействия на растительный и животный мир при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений, предусмотрены следующие мероприятия:

­ обязательное соблюдение границ территории, отведенной для производства строительно-монтажных работ, запрет на несанкционированное передвижение техники, особенно вездеходной, вне коридора территории полосы отвода;

­ исключение возможности сброса любых сточных вод и отходов в места массовых скоплений водных и околоводных животных;

­ строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

­ запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо технологических жидкостей;

­ запрет вноса оружия на территорию строительства (за исключением сотрудников охраны);

­ запрет вноса рыболовных принадлежностей на территорию строительства;

­ запрет содержания собак на территории строительства (за исключением служебных);

­ запрет несанкционированного разведения костров на территории строительства;

­ запрет въезда постороннего автотранспорта, снегоходной техники на территорию строительства;

­ запрет производства работ в водных объектах в нерестовые периоды;

­ запрет забора воды из поверхностных водных объектов без использования рыбозащитных устройств и сеток.

После завершения работ запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпанные участки траншей.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо хранить материалы и сырье только на огороженных площадках.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период проведения работ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

Состав мероприятий:

­ поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и транспортных средств согласно нормативным требованиям по выбросам вредных веществ;

­ применение сертифицированных видов топлива;

­ движение автотранспорта по разработанным схемам маршрутов, при необходимости введение ограничений передвижения;

­ укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов;

­ осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых местах;

­ оснащение топливозаправщиков раздаточными пистолетами, исключающими попадание летучих компонентов в окружающую среду.

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Мероприятия по обращению с отходами

Накопление отходов, образующихся в период производства работ, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», РД-13.030.00-КТН-223-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Удельные нормативы образования отходов производства и потребления».

Для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, утилизации. Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается.

При складировании отходов необходимо сортировать отходы для удобства дальнейшего сбора и вывоза в специализированные организации.

Транспортировка отходов производится транспортом подрядной организации.

Перевозчикам отходов необходимо иметь разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (Приказ Минтранса России от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» и паспорта отходов. При осуществлении транспортировки отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Передача образующихся отходов в специализированные предприятия, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, осуществляется на основании договоров, заключаемых подрядной строительной организацией.

1.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организация к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», и на основании п.5 показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения, введенных в действие приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632 ДСП "Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне", организация, эксплуатирующая проектируемые объекты являются не категорированным по гражданской обороне.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие надежность и устойчивость проектируемого трубопровода:

- подземная прокладка трубопровода;

- применение труб высокого качества. На заводе изготовителе выполняются ультразвуковой контроль сварных швов после гидроиспытания труб, ультразвуковой контроль качества основного металла концов труб, гидравлическое испытание каждой трубы;

- контроль монтажных сварных соединений методами ВИК, УЗК, РГ.

Конструкционные материалы, применяемые для изготовления нефтепровода, по коррозионной стойкости, стойкости к эрозионному износу и работоспособности, соответствуют условиям эксплуатации.

Комплексная защита нефтепровода от коррозии осуществляется защитными покрытиями нормального и усиленного типа и средствами электрохимической защиты, представляющей собой систему установок катодной защиты на всем протяжении нефтепровода.

Для участка перехода нефтепроводом водной преграды при подземной прокладке открытым способом разработано техническое решение, которое предусматривает защиту поверхности грунтов обратной засыпки и прилегающей к траншее естественной поверхности в пределах береговых и пойменных участков водотоков от разрушения за счет негативного воздействия процессов ветровой, водной и волновой эрозии.

Для защиты берегов рек от волновой и ветровой абразии используется закрепление береговой линии и пойменной части с помощью каменной наброски.

Крепление берегов проводится на глубину 1,0 м ниже среднемеженного уровня и на 0,5 м выше уровня воды 1% обеспеченности.

Ширина укладки каменной наброски принимается равной ширине раскрытия траншеи или ширине срезки плюс 10 м в каждую сторону от бровки траншеи или срезки. Укладка наброски производится заподлицо с поверхностью.

Крупнообломочный материал укладывается на геотекстильное полотно, соединение полотен осуществляется укладкой внахлест на 20 см. Фракция крупнообломочного каменного материала 40-70 мм. Фракция крупнообломочного каменного материала должна соответствовать ГОСТ 8267-93 марки не менее 400, морозостойкости F100, по истираемости И1, по водостойкости В1, по пластичности ПЛ1.

На основании технических условий предусматривается укрепление плитами оросительных каналов в местах пересечения с проектируемым нефтепроводом.

Плиты укладывают сначала на дно канала, а затем - на откосы.

В местах перехода нефтепроводом канав применяется водоперепуск. Для организации водоперепуска дно и откосы канав укрепляются каменной наброской фракцией 40-70 мм на участке шириной 20 м. Под крепление грунт основания заменяется на глубину 0,2 м каменной наброской, которое укладывается на геотекстильное полотно. Верх укрепления должен совпадать с естественной поверхностью земли. Фракция крупнообломочного каменного материала должна соответствовать ГОСТ 8267-93 марки не менее 400, морозостойкости F100, по истираемости И1, по водостойкости В1, по пластичности ПЛ1.

Наброска выполняется заподлицо с поверхностью земли без нарушения рельефа.

Для обеспечения устойчивости положения трубопроводов против всплытия проектом предусмотрена балластировка.

Под утяжелителями типа КБУ для предохранения изоляционного покрытия трубопровода от механических повреждений на участке балластировки предусмотрено применение футеровочной деревянной рейки 60 (ширина)х30(высота над трубой)х2000мм (длина).

Прокладка трубопровода выполняется ниже глубины сезонного промерзания суглинистого грунта.

С учетом требований СП 36.13330.2012, сейсмостойкость проектируемых участков нефтепровода и оборудования обеспечиваться:

- прокладкой проектируемого нефтепровода и устройством площадок задвижек в однородных, в сейсмическом отношении, участках строительства с сейсмичностью по всей трассе проектируемого нефтепровода, избегая участков с резко отличающихся по сейсмическим свойствам грунтов, следовательно, мероприятия по устройству пологих откосов и засыпка трубопровода крупнозернистым песком не требуется;

- применением рациональных конструктивных решений с компенсационными участками в части применения заводских плановых и вертикальных углов поворота при трассировании нефтепровода;

- дополнительным запасом прочности, принятым при расчете прочности и устойчивости трубопроводов;

- применением антисейсмических мероприятий:

а) в месте установки запорной арматуры на нефтепроводе отсутствуют жесткое соединение запорной арматуры и фундамента для ее установки, обеспечивающее возможность перемещения трубопроводов, возникающих во время землетрясения.

б) переход проектируемого нефтепровода через категорийные автодороги и железные дороги предусмотрено выполнять в кожухе диаметром 1020 мм, размеры которого превышают наружный диаметр трубопровода 820 мм не менее чем на 200 мм.

в) при подземной прокладке трубопровода в необводненных грунтах, в случае переборов траншеи, грунтовое основание трубопровода должно быть уплотнено до значения естественной плотности грунта.

Все монтажные сварные соединения нефтепровода подвергаются 100% радиографическому контролю вне зависимости от категории трубопровода или его участка.

Надземные участки проектируемых трубопроводов отсутствуют.

По створу трассы проектируемого нефтепровода отсутствуют косогорные участки, участки с неустойчивыми и просадочными грунтами, территорий горных выработок и активных тектонических разломов, а также участки, сейсмичность которых превышает 9 баллов.

Арматура предусмотрена в сейсмостойком исполнении С (для установки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов до 9 баллов включительно по шкале MSK-64).

Для ликвидации последствий аварий, которые могут возникнуть на проектируемых объектах, создан и постоянно поддерживается резерв материально – технических ресурсов (аварийный запас труб, запорно-регулирующей арматуры и изоляционных материалов). Хранение аварийного запаса организовано на территории ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская».

Для оповещения руководства, персонала ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская» АО «Черномортранснефть» и вышестоящих организаций об аварии и ЧС используются следующие виды связи:

- диспетчерская связь:

- радиосвязь;

- ведомственная телефонная связь;

- телефонная связь общего назначения;

- мобильная связь.

Для оповещения персонала ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская» при возникновении аварии или ЧС используется звуковая сирена и средства пожарной сигнализации, установленные на ЛПДС.

Связь с аварийными бригадами осуществляются с помощью мобильных и стационарных радиостанций.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранных служб, а также администраций близлежащих населенных пунктов используются следующие средства оповещения:

- телефонная связь;

- радиосвязь;

- мобильная связь.

Для оповещения населения в случае ЧС используются:

- местные каналы телевидения;

специальные автомобили с громкоговорящей связью;

- сирены;

- посыльные.

Для обеспечения оперативности принимаемых мер по ликвидации аварийной ситуации установлен порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях, независимо от источника поступления сообщения об аварии или ЧС природного или техногенного характера.

Информация об аварийной ситуации поступает дежурному диспетчеру Краснодарского РУМН. Дежурный диспетчер, получив информацию об аварии, обязан проинформировать о случившимся:

- диспетчера ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская»;

- дежурного диспетчера АО «Черномортранснефть»;

- ЕДДС МЧС по Краснодарскому краю.

Диспетчер ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская» оповещает руководство ЛПДС, НПС и персонал.

На проектируемом объекте линейной части МН «Тихорецк-Новороссийск-2» отсутствуют рабочие места с постоянным пребыванием обслуживающего персонала и персонал появляется только в период патрулирования трассы, проведения осмотров, а также при проведении аварийно – восстановительных и других работ.

Обеспечение эвакуационных мероприятий на объектах линейной части МН «Тихорецк-Новороссийск-2», достигается сочетанием комплекса организационных и технических мероприятий, основными из которых являются:

- использование существующих, в районе расположения участка реконструкции магистрального нефтепровода автомобильных, дорог;

- наличие в составе ЛАЭС ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская» служебного транспорта повышенной проходимости;

- наличие в составе ЛАЭС ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская» средств связи и оповещения (сотовый телефон, переносимая радиостанция, а также автомобиль, оснащенный радиостанцией).

В случае возникновения или прогнозирования ЧС природного или техногенного характера в районе расположения проектируемого участка МН персонал, находящийся в этот период на этом участке, должен быть эвакуирован из зоны ЧС в безопасные места (за пределы ЧС). Решение об эвакуации должно принимать старшее должностное лицо из персонала, находящегося в это время в зоне ЧС. О своем решении и результатах проводимой эвакуации старшее должностное лицо докладывает оператору ЛПДС «Крымская», НПС «Нововеличковская».

Передвижение вдоль трассы МН осуществляется по существующей вдоль трассовой грунтовой дороге служащей для обеспечения перемещения УАВР, ЛАЭС и ППГ. Данная дорога одновременно является и пожарным проездом. Она обеспечивает подъезд автотранспортных средств и пожарных машин к участку реконструкции.

Подъезд автотранспорта с периодичностью от 3 до 5 раз в год к проектируемому участку осуществляется в соответствии с существующими схемами транспортных коммуникаций.

Существующие грунтовые дороги имеют ширину не более 3,5 м, что позволяет обеспечить проезд автотранспорта к сооружениям трубопровода.

6 Характеристика планируемого развития территории

При строительстве проектируемого объекта образование территорий общего пользования не предусматривается.

Вид разрешенного использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») - Трубопроводный транспорт.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. №540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 №709).