- Исходная  разрешительная документация

Проект планировки территории по объекту: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») выполнен по заказу АО «Черномортранснефть» на основании:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года N 816-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 года N 2973-р (пункт 57 приложения 1);

- приказа «О подготовке документации по планировке территории» АО «Черно-мортранснефть» 16.04.2018 № 672;

- задания на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км»;

- материалов инженерных изысканий, выполненных филиалом «Инженерные изыскания» АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (CD-диск);

- сведений из Единого государственного реестра недвижимости в виде выписок, выданных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю(CD-диск);

Для разработки документации по планировке территории получены и использовались следующие письма, заключения, согласования и технические условия:

- Письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия;

- Письма об отсутствии на территории проектирования ООПТ местного значения;

- Письма об отсутствии на территории проектирования ООПТ регионального значения;

- Письма об отсутствии на территории проектирования ООПТ федерального значения;

- Заключение департамента по недропользованию по Южному федеральному округу об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Письмо Кубанского бассейновое водное управление;

- Согласования с органами местного самоуправления поселения, с органами исполнительной власти, осуществляющих предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда.

2 Обоснование размещения проектируемого объекта

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Район изысканий расположен в южной, предгорной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к подрайону III Б.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы.

Климат района умеренно-континентальный.

Открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс, определяет резкие погодные изменения. Это способствует установлению неустойчивой мягкой зимы с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в таблице

Таблица 1- Среднемесячная температура воздуха

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
|  | м/ст. Крымск | м/ст. Краснодар |
| 1 Среднегодовое количество осадков, мм: - количество осадков за ноябрь-март - количество осадков за апрель-октябрь | 704 341 363 | 686 303 393 |
| 2 Высота снежного покрова средняя/максимальная, см: | 21/97 |
| средняя дата появления снежного покрова; | 4 декабря |
| средняя дата схода снежного покрова; | 8 марта |
| неблагоприятные погодные явления, продолжительность | Туманы - среднее количество дней в году 36 Грозы - среднее количество дней в году 28 Метели - среднее количество дней в году 1 Град - среднее количество дней в году 0,8 Пыльные бури - среднее количество дней в году 0,8 |
| 3 Скорость ветра, м/с | 2,5 | 2,7 |
| 4 Другие особенности | Туманы, грозы, град, метели гололед и пыльные бури. Продолжительность безморозного периода – 193 дня. |

Инженерно-геологические условия

Общая геологическая характеристика участка производства работ приведены в таблице 2

Таблица 2 – Инженерно-геологические условия по объекту

| Наименование | Значение | Группа грунта по трудности разработки* |
| --- | --- | --- |
| Участок УЗА № 55 |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками коричневого, темно-коричневого цвета, с остатками корней растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,6 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1-55) Суглинок коричневый, светло-коричневый, твердый, тяжелый, пылеватый, слабопросадочный. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений составляет до 3,4 м | 35в |
|  | ИГЭ-1а-55) Суглинок коричневый, светло-коричневый, полутвердый, тяжелый, пылеватый, непросадочный. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность отложений до 17,4 м | 35в |
| Участок 91,21-92,00 км |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками коричневого цвета, с остатками корней растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,6 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1а-91) Суглинок коричневый, темно-коричневый, полутвердый, пылеватый. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений оставляет до 4,4 м | 35в |
| Участок 127,0-131,0 км |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками коричневого, темно-коричневого цвета, с остатками корней растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,6 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1-127) Суглинок темно-коричневый, полутвердый, тяжелый, пылеватый, просадочный, карбонатизированный. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений составляет 1,0 – 4,1 м | 35в |
|  | (ИГЭ-1а-127) Суглинок коричневый, полутвердый, тяжелый, пылеватый, карбонатизированный, ожелезненный. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений до 11,0 м | 35в |
|  | (ИГЭ-2а-127) Суглинок коричневый, тяжелый, тугопластичный, карбонатизированный. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений оставляет до 3,3 м | 35в |
| Участок 149,06-152,50 км |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками серовато-коричневого цвета, с остатками корней растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,4 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1а-149) Суглинок от серовато-коричневого до коричневого цвета, тугопластичный, тяжелый, пылеватый, карбонатизированный, с охрами гидроокислов железа. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность отложений составляет до 6,0 м | 35в |
|  | (ИГЭ-2-149) Глина серая, полутвердая, легкая, ожелезненная, с прослоями песка мелкого до 10 см. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений составляет до 8,2 м | 8д |
|  | (ИГЭ-3а-149) Супесь от серовато-коричневая, пластичная, песчанистая. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений составляет 1,0 – 2,4 м | 26г |
|  | (ИГЭ-4а-149) Песок мелкий серый, средней плотности, насыщенный водой. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность отложений составляет до 6,2 м | 29в |
| Участок 204,96-209,15 км (УЗА на 127,0 км) |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1-204) Глина коричневая, буровато-коричневая, твердая, легкая, с прослойками песка до 10 см, с пятнами ожелезнения, с гнездами карбонатов. Имеет повсеместное распространение. Мощность отложений составляет до 6,7 м | 8д |
|  | (ИГЭ-2-204) Суглинок коричневый, буровато-коричневый, полутвердый, тяжелый, пылеватый, с пятнами ожелезнения, с гнездами карбонатов. Вскрытая мощность отложений составляет до 4,7 м | 35в |
|  | (ИГЭ-2а-204) Суглинок коричневый, буровато-коричневый, тугопластичный, тяжелый, песчанистый, с пятнами ожелезнения, с гнездами карбонатов. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность отложений составляет до 6,3 м | 35в |
|  | (ИГЭ-3-204) Суглинок темно-серый до черного, тугопластичный, тяжелый, песчанистый, с пятнами ожелезнения. Вскрытая мощность отложений составляет до 5,6 м | 35в |
| Участок 218,44-219,23 км |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками серовато-коричневого цвета, с остатками растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,2 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1-218) Глина коричневая, твердая, легкая, пылеватая, слабонабухающая, трещиноватая, с включениями сцементированного гипса. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность отложений составляет до 8,8 м | 8д |
|  | (ИГЭ-2-218) Щебенистый грунт, неоднородный, средневыветрелый, средней прочности, с твердым суглинистым заполнителем до 19,5% (карбонатных пород). Вскрытая мощность слоя 2,2-4,8 м | 13 |
|  | (ИГЭ-3-218) Глина легкая, песчанистая, полутвердая, незасоленная, слабонабухающая. Вскрытая мощность слоя 2,5-2,6 м | 8д |
| Участок 230,0 км |
| Почвенно-растительный покров, тип, толщина, м | Почвенно-растительный слой (слой 1) представлен суглинками серовато-коричневого цвета, с остатками растений. Вскрыт на участке изысканий повсеместно, с поверхности до глубины 0,2 м | 9а |
| Состав грунтов | (ИГЭ-1-230) Мергель – серого цвета, средней прочности, очень плотный, слабовыветрелый, с прослоями песка. Распространен повсеместно. Вскрытая мощность отложений составляет до 8,0 м. Грунты ИГЭ-1-230 согласно ГОСТ 25100-2011 характеризуются как скальный грунт - мергель средней прочности, плотный, слабопористый, слабовыветрелый | 21а |
| Уровень грунтовых вод, м | На период изысканий (апрель-июнь 2017 г.) подземные воды геологическими выработками вскрыты на участках 127,0 - 129,0 км, 149,06 -152,50 км, 204,96 – 209,15 км. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на участках на глубинах 0,5-7,4 м от поверхности земли преимущественно в местах расположения площадок в пойменной части рек Куафо, Понура и распределительного канала для поливки рисовых чеков. Водоупор не вскрыт. Воды не напорные. В периоды таяния снегов и сезонных ливневых дождей в суглинках, глинах возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» |
| Нормативная глубина сезонного промерзания | В соответствии с СП 22.13330.2011 (по формуле 5.3) нормативная глубина промерзания для суглинистых грунтов и глин данной территории составляет 0,19 м, для супесей, песков пылеватых и мелких – 0,23 м, песков средней крупности, крупных и гравелистых – 0,25 м (МС Крымск) |
| * - распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки, согласно ГЭСН-2001-01. Сборник № 1. Таблица 1-1 |

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район изысканий расположен в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна (структура II порядка) Крымско-Кавказской системы (структура I порядка) Карпатской и Крымско-Кавказской складчатой области (вне порядковая) (гидрогеологическое районирование СССР, схема, справочник гидрогеолога).

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием одного водоносного горизонта четвертичного возраста.

Подземные воды в период изысканий (май 2017 года) вскрыты скважинами №№ СКВ/6/Б94 - СКВ/9/Б94 на глубине 0,7 м (абс. отм. 126,05-127,16 м). Статический уровень устанавливался на тех же отметках. Воды безнапорные.

Водовмещающие грунты представлены песчаными прослоями в глинах.

Питание грунтовых вод в основном происходит за счет атмосферных осадков. Разгрузка происходит местную овражно-балочную сеть.

Оценку условий защищенности грунтовых вод можно произвести по методике, предложенной в работе Гольдберга, Газда (1984). Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания грунтовых вод, мощностями слабопроницаемых отложений их литологическими группами, определяет степень защищенности подземных вод. По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Наименьшей защищенностью характеризуются условия соответствующие категории I, наибольшей – категории VI

Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,7 м – 1 балл. Имеется почвенно-растительный слой мощностью до 0,2 м (1 балл), слой насыпные мощностью 0,5 м – 1 балл. Сумма баллов – 3, что соответствует I категории защищенности (скорость проникновения загрязнителей в грунтовые воды до 10 суток). С учетом этих обстоятельств, подземные воды первого от поверхности горизонта в пределах исследованного участка оцениваются как незащищенные.

Почвенный покров

Согласно схеме почвенно-географического районирования участки работ располагаются в пределах Северо-Кавказской провинции горно-луговых, горных бурых лесных, слабо ненасыщенных, насыщенных и остаточно-карбонатных, горных серых лесных, горных коричневых почв сухих лесов и кустарников, карбонатных, типичных и выщелоченных черноземов.

Растительный покров

Участок км 91.21-92,00. Растительный покров участка работ образован сельскохозяйственными культурами и частично лесополосами. На момент проведения изысканий сельскохозяйственные угодья были распаханы.

Участок км 149,06-152,50. Растительный покров участка работ подвергается сезонному затоплению в ходе эксплуатации рисовых чеков. Территория разделена системой дренажных каналов, берега которых покрыты влаголюбивой растительностью. Вершины валов оконтуривающих чеки заняты представителями луговой флоры. На участке пресечения с автомобильной дорогой растительный покров приобретает рудеральный облик.

Участок км 204,69-209,15. Облик растительного покрова территории изысканий определяется особенностями хозяйственного использования. В данном случае сельскохозяйственные угодья пересекаются автомобильными и железнодорожными путями. В пределах долин рек и небольших водотоков сохраняются островки естественной флоры. Эксплуатируемые поля заняты рожью, залежи луговой растительностью. Рудеральные сообщества формируются по обочинам дорог, на отсыпках железнодорожных путей, по краям полей и селитебных территорий.

Участок км 218,44-219,23. Территория изысканий преобразована в ходе хозяйственной деятельности. В непосредственной близости находится ЛПДС «Крымская» и законсервированная свалка города Крымск. Участки естественной растительности сохраняются по долинам ручьев и малых водотоков, к ним примыкают искусственные насаждения из смородины, спиреи, вишни и яблони. Древесная растительность представлена дубово-буковыми лесами с участием клена, спиреи, шиповника, вишни, вяза.

Км. 217. Территория изысканий размещается в пределах существующего коридора коммуникаций. Растительный покров подвержен воздействию спецтехники.

УЗА №55-1л. Растительность территории изысканий характеризуется сельскохозяйственным типом. В непосредственной близости размещается лесополоса из вяза и ясеня.

УЗА № 204-1л. Участок работ проходит по границе сельскохозяйственных угодий и участка лесопосадки. Лесополоса образована ясенем (Fraxinus) с примесью дуба (Quercus) и клена (Acer). С юга и востока на момент проведения изысканий к участку работ примыкало ржаное поле.

Сведения о наличии в зоне производства работ редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красные книги субъектов РФ

На исследуемой территории не было обнаружено видов растений и животных, занесённых в Красную Книгу  Краснодарского края и Красную Книгу Российской Федерации (подробное описание представлено в отчете об инженерно-экологических изысканиях).

2.2 Обоснование определения  границ зон планируемого размещения линейных объектов

Размеры земельных участков, необходимых для проведения строительно-монтажных работ определены в соответствии с учетом действующих норм, правил и стандартов.

Площадь зоны разработки документации составляет 9261389 кв.м

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства составляет 884075 кв.м. (88,41 га).

Полоса отвода земельного участка в краткосрочное пользование на период ремонтных работ принята согласно требованиям СН 452-73, СН 461-74, ВСН-14278тм-т1.

Ширина полосы отвода земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование на период строительства (реконструкции) МН DN800 на землях сельскохозяйственного назначения принята согласно СН 452-73 и составляет 33 м

Охранная зона МН составляет 25 м в обе стороны от оси проектируемого нефтепровода.

Ширина полосы отвода земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование на период строительства (реконструкции) ВЛ-10кВ на землях сельскохозяйственного назначения принята согласно требованиям ВСН 14278тм-т1 и составляет 8 м.

Ширина полосы отвода земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование на период строительства (реконструкции) кабельных линий на землях сельскохозяйственного назначения принята согласно требованиям СН 461-74 и составляет 6 м.

Ширина полосы отвода под временную подъездную дорогу для проезда техники и под временный водовод принята равной 6 м.

Согласно письма министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № 12-47/15842 от 16.06.2017 года граница зоны планируемого размещения объекта находится вне границ особо охраняемых территорий федерального значения.

Согласно письма природных ресурсов Краснодарского края  №202-19541/17-04.3-30.06.17 года граница зоны планируемого размещения объекта находится вне границ особо охраняемых территорий регионального значения, также в границах земельных участках на территории Абинского и Крымского районов имеются лесные участки из состава земель лесного фонда Абинского и Крымского лесничества.

Согласно письма заместителя главы администрации муниципального образования Динской район в границе зоны планируемого размещения объекта и в радиусе 1 км от него:

- находится курорт и зеленая зона населенных пунктов – зеленая зона лесопарк «Юбилейный»

-защитные леса и особо защитные участки леса – отсутствуют;

- скотомогильники, другие захоронения, неблагополучные по особо инфекционным заболеваниям;

-несанкционированных свалок, полигонов ТБО и мест захоронений вредных отходов производства - информация отсутствует;

- полигонов складирования и утилизации, а так же организаций, имеющих лицензии на использование, обезвреживание, транспортирование, размещение и утилизацию отходов на территории – отсутствуют;

- поверхностных и подземных источников водоснабжения с указанием размеров зон санитарной охраны и описанием их границ по поясам в соответствии с проектом ЗСО в радиусе 3 км от места предстоящей застройки, находятся в границах зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, скважин.

Согласно письма администрации муниципального образования Крымского района от 28.07.17 граница зоны планируемого размещения объекта находится вне границ особо охраняемых территорий местного значения и водозаборы отсутствуют.

Согласно письма заместителя главы муниципального образования Красноармейский район по строительству, архитектуре, промышленности, транспорту, связи, ЖКХ и жилищным вопросам в районе проведения работ и в радиусе 1км отсутствуют:

- курорты и зеленые зоны населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от исследуемого объекта;

- защитные леса и особо защитные участки леса;

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- несанкционированные свалки, полигоны ТБО и места захоронения вредных отходов от производства;

- полигоны складирования и утилизации отходов.

Согласно письма администрации муниципального образования Кореновский район в границе зоны планируемого размещения объекта  и в радиусе 1км от него:

- курорты и зеленые зоны населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от исследуемого объекта  - отсутствуют;

- защитные леса и особо защитные участки леса - отсутствуют;

- на территории участка находится курганная группа «Кирпили-7» (14 насыпей- 9 не прослеживаются) III тыс. До н.э.-I тыс. н.э. по адресу: хутор Левченко, 0.75 км от северо-восточного угла хутора;

- о наличии скотомогильников, других захоронений, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям в районе изысканий в отделе архитектуры и градостроительства муниципального образования Кореновский район информация отсутствует;

- о наличии несанкционных свалок, полигонов ТБО и мест захоронения вредных отходов производства информация в отделе архитектуры и градостроительства муниципального образования Кореновский район - отсутствует;

- о наличии полигонов складирования и утилизации отходов, а также организаций, имеющих лицензии на использование, обезвреживание, транспортирование, размещение и утилизацию отходов на территории в отделе архитектуры и градостроительства муниципального образования Кореновский район - отсутствует;

- о поверхностных и подземных источниках водоснабжения в радиусе 3 км от места предстоящей застройки в отделе архитектуры и градостроительства муниципального образования Кореновский район - отсутствует;

-  особо охраняемых природных территорий местного значения нет.

Согласно письма управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район  в границе зоны планируемого размещения объекта и в радиусе 1 км от него находится:

- зона природных территорий;

- зона рекреации-места отдыха общего пользования;

- особо охраняемые природные территории отсутствуют;

- скотомогильники, другие захоронения, неблагополучные по особо инфекционным заболеваниям – отсутствуют;

- в непосредственной близости расположен полигон складирования и захоронения отходов.

В соответствии с письмом администрации муниципального образования Выселковский район № 109-3705/14-17 от 02.06.2017 года в районе проведения работ  и в радиусе 1 км от него:

- курорты и зеленые зоны населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от исследуемого объекта  - отсутствуют;

- скотомогильники и другие захоронения, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям - отсутствуют;

- особо охраняемые природные территории отсутствуют;

- несанкционированных свалок, полигонов ТБО и мест захоронения вредных отходов производства – отсутствуют;

- на территории Выселковского района отсутствуют полигоны складирования и утилизации отходов, а также организации, имеющие лицензии на использование, обезвреживание, транспортирование, размещение и утилизацию отходов;

- поверхностных и подземных источников водоснабжения с указанием размеров зон санитарной охраны и описанием их границ по поясам в соответствии проектом ЗСО – нет.

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, рассматриваемый участок расположен в границах зон охраны объектов археологического наследия. (Основание - Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 23.05.17 г №78-3726/17-01-19).

Согласно заключения №0235 об отсутствии( наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Абино-Украинского нефтегазового месторождения, эксплуатируемого ПАО «НК «Роснефть».

Согласно письма Кубанского бассейнового водного управления  от 02.01.2016 № 06-10/272  ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-до 10 километров - в размере 50 метров;

-от 10-50 километров – в размере 100 метров;

- от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Площадь испрашиваемых земельных участков в долгосрочную аренду под промежуточную опору ВЛ (П10-1) составляет 5 м2, под поворотную опору ВЛ (ОА10-1, А10-1+КР1) - 14 м2, под угловую опору ВЛ (УА10-1) - 30 м2, под КИП – 1 м2, под опознавательный знак, репер – 1 м2.

Проектом предусматривается:

- 91,21-92,00 км: монтаж МН протяженностью 0,9 км, демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,04 км (участки подключения). Предполагаемая глубина заложения 3,0 м.

- 149,06-152,50 км: монтаж МН протяженностью 4,4 км в т.ч. монтаж перехода (1 шт.) МН через автодорогу II кат.  «Краснодар-Славянск-на-Кубани» в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через каналы оросительной системы 10 шт. траншейным способом; демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,52 км (участки подключения, переход а.д., воздушный переход через канал км 149).  Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м.  Устройство кабеля ЭХЗ протяженностью 717 м с глубиной его заложения 0,7-1,0 м.

- 204,69-209,15 км (участки км. 204,69-206,47 и км. 206,78-209,15 объединены в один 204,69-209,15 км, с выполнением перехода через ж.д. в новом створе, монтаж МН протяженностью 5,6 км в т.ч. монтаж перехода (3 шт.) МН через автодороги I кат.  «Краснодар-Новороссийск», IV кат. «Нижняя Ставрополька-Верхняя Ставрополька», IV кат. подъезд к г. Абинск в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через железную дорогу «Краснодар-Новороссийск» в защитном кожухе DN1000 закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через водные преграды (4 шт.) траншейным методом; демонтаж существующего МН на участки подключения, городской черты г.Абинск, переходах 3-х а.д. и 1-ом  ж.д., 4-х водотоках ориентировочно 2,91 км. Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м.

- 218,44-219,23 км: монтаж МН протяженностью 0,9 км, в т.ч. монтаж перехода (1 шт.) МН через автодорогу V кат. «на свалку» в защитном кожухе DN1000  закрытым способом (ГШБ); монтаж перехода МН DN800 через водную преграду (1 шт.) траншейным методом; демонтаж существующего трубопровода протяженностью ориентировочно 0,171 км (участки подключения, переход через водоток, а.д.). Предполагаемая глубина заложения трубопровода 3,0 м. Уровень ответственности зданий и сооружений - I (повышенный). Прокладка кабеля ЭХЗ на 218 км протяженностью 95 м с глубиной заложения 0,7-1,0 м.

Всего, предусмотреть замену существующего трубопровода МН "Тихорецк-Новороссийск-2" DN 800 на участках 91,21-92,00 км, 149,06-152,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км ориентировочной протяженностью 11,8 км по проектируемому трубопроводу. Протяженность заменяемых участков по существующему трубопроводу – 9,2 км; амбары для гидроиспытаний (8 шт.).

Реконструкция УЗА №55-1л (№56-3) МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- замена узлов отбора давления с установкой колодцев типа КТ .

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) в земле от существующего ПКУ до площадки УЗА с глубиной заложения кабеля 0,7-1,0 м

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО;

- замена анодного заземления;

- прокладка кабелей от проектируемого анодного заземления

- подъезд из щебня ориентировочной протяженностью 0,1 км от ПКУ к площадке УЗА с устройством разворотной площадки.

- установка КТП киоскового типа. Блокс-бокс4

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к проектируемой КТП и ПКУ .

Реконструкция УЗА №204-1л (№207-3) МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- установка новой задвижки PN 8,0 МПа по ОТТ-23.060.30-КТН-108-15 с электроприводом типа ЭПЦ;

- замена узлов отбора давления с установкой колодцев типа КТ ;

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) в земле от существующего ПКУ до площадки УЗА;

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО;

- устройство подъездной а.д. ориентировочной

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к проектируемой КТП и ПКУ:

- установка КТП киоскового типа.

Реконструкция узла обратного клапана км 230 МН «Тихорецк-Новороссийск-2» DN800 в составе:

- прокладка кабельных линий в земле от существующего БКС до площадки УЗА;

- замена периметрального ограждения с комплексом;

- установка дизельной электростанции;

- установка КТП киоскового типа;

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- прокладка кабельных линий (связи, телемеханики) от БКС до проектируемого КТП и проектируемой ДЭС в земле.

Реконструкция УЗА №127-4л (№129-3) ППМН  через р. Понура «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- установка вантузов DN150 PN8,0 МПа в колодцах типа КВГ.

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО;

- установка КТП киоскового типа;

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к КТП на стойках опор СВ 110.

Реконструкция УЗА 128-1л (№131-3) ППМН  через р. Понура «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО;

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к КТП на стойках опор СВ 110;

Реконструкция УЗА №210-1 МН «Тихорецк-Новороссийск-2» DN800 в составе:

- замена периметрального ограждения с комплексом ИТСО;

КПП СОД 129 км, 131 км МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN700 в составе:

- устройство системы охранной телевизионной;

- строительство отпайки ВЛ-10кВ к КТП на КП СОД 131 км стойках опор СВ 110;

- устройство освещения площадки.

КПП СОД 216 км, 224 км МН «Тихорецк-Новороссийск-3» DN800 в составе:

- устройство системы охранной телевизионной.

- установка вантузов DN150 PN8,0 МПа  для выпуска воздуха на 217 км МН «Тихорецк-Новороссийск-2,3» в колодцах КВГ без устройства ограждения;

- устройство амбаров с обвалованием для гидроиспытаний;

- устройство защитного амбара с обвалованием для сброса;

- устройство площадок складирования плодородного грунта;

- устройство площадок насосных агрегатов;

- устройство площадок заправки техники;

- устройство площадок складирования материалов;

- устройство площадок стоянки техники;

- устройство площадки складирования леса;

- устройство площадок ВЗиС.

Демонтаж выведенного из эксплуатации трубопровода разделен на 3 части:

1 часть (работы, необходимые для выполнения врезки, включая опорожнение заменяемого участка):

- опорожнение заменяемого участка;

- демонтаж нефтепровода в точках подключения;

- герметизация внутренней полости участка герметизаторами и глиняными тампонами, установка заглушек.

2 часть (работы по вытеснению остатков нефти, консервации и демонтажу участков:

- вытеснение остатков нефти и очистка внутренней полости отключенного участка с подключением временных КПП СОД;

3 часть - демонтаж оставшихся линейных участков МН, не входящих в объем подрядных работ организовывается в соответствии с требованиями пункта 2 письма ОАО «АК «Транснефть» от 08.05.2014 № 08-01-06/23133 согласно ОР-23.040.00-КТН-056-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок реализации металлолома, учет и хранение». ОР-23.040.00-КТН-056-14 устанавливает, что участки, не вошедшие в объем демонтажа, реализуются после вывода из эксплуатации объекта в виде металлического лома по программам ТПР, КР и Программе ликвидации с выполнением работ по демонтажу силами Покупателя (Подрядчика). Демонтаж выведенного из эксплуатации участка трубопровода выполняется после ввода объекта в эксплуатацию в течение одного года.

Строительство переходов через автомобильные дороги с твердым покрытием и не категорированным дорогам происходит в защитном футляре методом горизонтально-шнекового бурения.

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

При строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта .

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта федерального значения: расположена на землях Выселковского сельского поселения Выселковского района, Нововеличковского сельского поселения Динского района, Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Крымского городского поселения, Пригородного и Нижнебаканского сельских поселениях Крымского района, Абинского городского поселения Абинского района, Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки объект проходит по землям населенного пункта, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.

Предельные значения размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства не установлены.

3 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки

Объект реконструкции магистрального нефтепровода   «МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция» отображен в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года N 816-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 года N 2973-р (пункт 57 приложения 1).

По окончанию строительно-монтажных работ по реконструкции магистрального нефтепровода в градостроительную документацию необходимо внести актуализированные данные о расположении реконструированных участков, их охранных зонах, санитар-но-защитных зонах (разрывах) и красных линиях, утвержденных настоящей документацией по планировке территории.

4 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Переход нефтепровода под автомобильной дорогой, имеющей твердое покрытие, запроектирован с учетом требований СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, РД-91.200.00-КТН-198-12, РД-24.040.00-КТН-062-14, ТПР-75.180.00-КТН-126-12, технических условий владельца дорог (см. том Г.7.0000.19040-ЧТН/ГТП-500.000-ПЗ), инженерно-геологических условий в месте перехода.

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий и их характеристика приведён в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий и их характеристика

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность защитного футляра, м/Протяж закрыт прокладки | Пикет начала защитного футляра/пикет начала закрытой прокладки | Пикет конца защитного футляра/ пикет конца закрытой прокладки | Участок протаскивания трубы | Протяженность протаскивания трубы | Протяженность открытой прокладки | Количество опорно-направляющих колец | Шаг установки опорно-направляющих колец ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автомобильные дороги |
| Участок 149,06-152,5 км |
| 1 | а/д "г. Краснодар-г. Темрюк-х. Белый" (ПК27+53) | 76 78 | ПК27+50,0 ПК27+49,0 | ПК28+26,0 ПК28+27,0 | ПК27+8,0 ПК28+27 | 118,8 | - | 18 | 4,5 |
| 2 | а/д "г. Краснодар-г. Темрюк-х. Белый" (переход кабеля ЭХЗ) | 71 73 | - | - | - | - | - | 18 | 4,5 |
| Участок 204,69-209,15 км |
| 3 | а/д "Новоукраинский-Абинская" (ПК1+15,02) | 28 30 | ПК0+98,0 ПК0+97,0 | ПК1+26,0 ПК1+27,0 | ПК0+97,0 ПК1+27,0 | 30 | - | 8 | 4,5 |
| 4 | а/д (съезд влево с а/д "Краснодар-Новороссийск" на км 100+302) (ПК41+84,15) | 41 43 | ПК41+77,0 ПК41+76,0 | ПК42+18,0 ПК42+19,0 | ПК41+76,0 ПК42+19,0 | 43 | - | 11 | 4,5 |
| 5 | а/д "Краснодар-Новороссийск" (ПК45+29,94) | 82 84 | ПК45+87,0 ПК45+86,0 | ПК45+69,0 ПК45+70,0 | ПК45+86,0 ПК45+70,0 | 84 | - | 20 | 4,5 |
| 6 | а/д (ПК48+19,88) | 56 58 | ПК47+92,0 ПК47+91,0 | ПК48+48,0 ПК48+49,0 | ПК47+91,0 ПК48+49,0 | 58 | - | 14 | 4,5 |
| Железные дороги |
| Участок 204,69-209,15 км |
| 7 | ж/д "Волгоград-Новороссийск" на участке "Абинская-Крымская" (ПК26+10,85) | 116 98 | ПК25+54,0 ПК25+63,0 | ПК26+70 ПК26+61,0 | ПК25+53 ПК26+71,0 | 118 | 18 | 28 | 4,5 |

Сведения о пересечениях подземных коммуникаций представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Ведомость пересечений подземных коммуникаций

| № п/п | Местоположение, км | Пикет | Плюсовка, м | Наименование коммуникаций | Техническая характеристика | Глубина заложения до верхней образующей, м | Марка (сечение), диаметр, мм | Угол пересечения, градусы | Владелец, адрес, телефон, факс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проектируемый участок МН на км 91,21-92,00 (ПК 0+00 - ПК 8+86.00) |
| 1 | 91,24 | 0 | 30,22 | нефтепровод | Недейств. | 1,20 | ст.500 | 65 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 2 | 92,08 | 8 | 74,20 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.500 | 82 |  |  |
| Проектируемый участок МН на км 149,06-152,50 (ПК 0+00 - ПК 44+39.61) |
| 1 | 149,08 | 0 | 17,23 | кабель связи | Действ. | 0,90 | - | 80 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 2 | 149,08 | 0 | 23,33 | МН "Тихирецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,30 | ст.530 | 81 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 3 | 149,15 | 0 | 93,76 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3" | Действ. | 2,00 | ст.720 | 81 |  |  |
| 4 | 151,78 | 27 | 20,14 | кабель ВОСП | Действ. | 1,30 | - | 89 | АО "Управление перспективных технологий", обособленное подразделение узел №3, 111033, г. Москва, ул. Самокатная 1, тел: 8(499)323-37-10, 323-37-11 |  |
| 5 | 151,78 | 27 | 24,86 | кабель ВОЛП | Действ. | 1,30 | - | 90 | ПАО "Ростелеком", , Краснодарский филиал ТЦТЭТ, 350002, г. Краснодар, ул. Кутузова 49, тел.: 8(861) 253-27-96, 8-800-200-09-33 |  |
| 6 | 151,79 | 27 | 28,00 | кабель связи | Недейств. | 1,30 | - | 90 |  |  |
| 7 | 151,80 | 27 | 39,70 | газопровод в.д. | Действ. | 1,40 | ст.219 | 90 | АО "Красноармейскаярайгаз", Марьянский газовый участок, 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко 3, тел.: 8(861) 65-3-23-56 |  |
| 8 | 151,82 | 27 | 57,06 | кабель связи | Недейств. | 0,70 | ПРППм2x1,2 | 90 | ПАО "Ростелеком", Макрорегиональный филиал "Юг", Краснодарский филиал, МЦТЭТ г. Тимашевск, Красноармейский ЛТЦ, 350000 г. Краснодар, ул. Головатого 294, тел.: 8-800-100-08-00, 8-861-65-334-99 |  |
| 9 | 151,83 | 27 | 74,47 | кабель связи | Недейств. | 0,70 | ПРППм2x1,2 | 88 |  |  |
| 10 | 151,87 | 28 | 14,88 | кабель связи | Недейств. | 0,70 | КСПП 1x0,9 | 87 |  |  |
| 11 | 153,43 | 43 | 69,29 | МН "Тихорцк-Новороссийск-3" | Действ. | 1,80 | ст.720 | 80 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 12 | 153,48 | 44 | 18,44 | кабель ВОЛС | Действ. | 1,20 | - | 80 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 13 | 153,48 | 44 | 19,23 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 79 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 14 | 153,48 | 44 | 23,06 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 79 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| Проектируемый участок МН на км 218,44-219,23 (ПК 0+00 - ПК 8+77.00) |
| 1 | 0,03 | 0 | 31,87 | дренаж | Недейств. | 1,00 | ст.150 | 76 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 2 | 0,04 | 0 | 39,66 | МН "Крымск-Краснодар" | Действ. | 1,10 | ст.325 | 75 |  |  |
| 3 | 0,05 | 0 | 48,10 | кабель связи | Действ. | 0,60 | МКБ 7x4x1.2 | 72 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 4 | 0,05 | 0 | 53,31 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 76 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 5 | 0,07 | 0 | 66,24 | кабель связи | Действ. | 0,80 | МКСБ 4x4x1.2 | 73 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 6 | 0,08 | 0 | 75,72 | МГ "Краснодар-Крымск" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 74 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.:8(86133)2-14-67 |  |
| 7 | 0,08 | 0 | 79,66 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 76 | Управление связи ООО "Газпром трансгаз Краснодар", 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского 36, тел.:8(861)224-09-32 |  |
| 8 | 0,53 | 5 | 34,79 | кабель связи 4x4x1.2 | Действ. | 0,80 | - | 64 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 9 | 0,54 | 5 | 36,67 | кабель связи 7x4x1.2 | Действ. | 0,60 | - | 63 |  |  |
| 10 | 0,60 | 6 | 4,22 | МН "Тихорецк-Новороссийск-2" | Действ. | 1,20 | ст.820 | 69 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 11 | 0,67 | 6 | 70,09 | кабель ЭХЗ | Действ. | 1,00 | - | 78 |  |  |
| 12 | 0,80 | 8 | 0,93 | кабель силовой | Действ. | 0,80 | - | 78 |  |  |
| 13 | 0,82 | 8 | 17,15 | кабель ВОЛС "Базовая" | Действ. | 0,80 | - | 70 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 14 | 0,82 | 8 | 17,88 | кабель силовой | Действ. | 0,80 | - | 60 |  |  |
| 15 | 0,82 | 8 | 18,38 | кабель связи | Действ. | 0,80 | МКС 7x4x1.2 | 81 |  |  |
| 16 | 0,82 | 8 | 20,26 | кабель связи | Действ. | 0,80 | МКСБ 4x4x1.2 | 77 |  |  |
| 17 | 0,83 | 8 | 28,20 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 84 |  |  |
| 18 | 0,86 | 8 | 60,07 | кабель силовой | Действ. | 0,60 | - | 66 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 |  |
| 19 | 0,87 | 8 | 68,77 | кабель силовой | Действ. | 0,60 | - | 89 |  |  |
| 20 | 0,87 | 8 | 70,30 | кабель связи | Действ. | 0,60 | - | 88 |  |  |
| Проектируемый участок МН на км 204,69-209,15 (ПК 0+00 - ПК 57+02.00) |
| 1 | 204,79 | 1 | 0,44 | кабель связи | Действ. | 1,00 | - | 90 | ПАО "Ростелеком", Макрорегиональный филиал "Юг", Краснодарский филиал ГЦТЭТ г. Новороссийск, Абинский ЛТЦ, тел.: 8-961-50-44-287 |  |
| 2 | 205,32 | 6 | 34,21 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 62 |  |  |
| 3 | 205,33 | 6 | 42,33 | кабель ВОЛС | Действ. | 0,80 | - | 60 | ООО "Артеком", 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская 75/1 корпус 2, офис 202, тел.: 8(861)259-63-13, 299-00-09 |  |
| 4 | 205,46 | 7 | 71,68 | кабель ВОЛС | Действ. | 1,20 | - | 60 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 5 | 205,49 | 7 | 99,72 | МН "Тихорецк-Новороссийск-2" | Действ. | 1,60 | ст.820 | 61 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 6 | 205,51 | 8 | 16,11 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,00 | ст.530 | 63 |  |  |
| 7 | 205,52 | 8 | 27,08 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 63 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 8 | 206,79 | 20 | 97,09 | кабель ВОЛС | Действ. | 1,20 | - | 86 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 9 | 206,81 | 21 | 19,18 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3" | Действ. | 1,20 | ст.720 | 86 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 10 | 207,15 | 24 | 64,83 | нефтепровод | Действ. | 1,20 | ст.114 | 84 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз" |  |
| 11 | 207,30 | 26 | 8,11 | кабель силовой | Действ. | 1,00 | - | 90 | филиал ОАО "РЖД", Северо-Кавказская железная дорога, 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная 4, тел.: 8(863)259-50-09, 259-48-48, дистанция пути - г. Краснодар, Привокзальная площадь д.9 |  |
| 12 | 207,30 | 26 | 14,77 | кабель силовой | Действ. | 1,00 | - | 90 |  |  |
| 13 | 207,32 | 26 | 31,93 | кабель силовой | Действ. | 1,00 | - | 90 |  |  |
| 14 | 207,91 | 32 | 17,89 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 82 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 15 | 207,92 | 32 | 28,91 | МН "Тихорецк-Новороссийск-2" | Действ. | 1,20 | ст.820 | 82 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 16 | 207,93 | 32 | 38,00 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 82 |  |  |
| 17 | 207,93 | 32 | 40,46 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 61 | ООО "Газпром транс газ Краснодар" филиал "Управление связи", 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского 36, тел.: 8(861)224-09-32 |  |
| 18 | 207,96 | 32 | 68,19 | газопровод в.д. | Действ. | 2,30 | ст.500 | 76 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.: 8(86133) 2-14-67 |  |
| 19 | 207,99 | 32 | 99,83 | газопровод с.д. | Действ. | 1,00 | ст.159 | 86 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 20 | 208,01 | 33 | 21,06 | нефтепровод | Действ. | 0,80 | ст.159 | 88 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 21 | 208,02 | 33 | 28,09 | водопровод | Действ. | 0,80 | ст.159 | 86 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 22 | 208,03 | 33 | 41,37 | кабель связи | Действ. | 1,00 | - | 88 |  |  |
| 23 | 208,24 | 35 | 53,73 | газопровод в.д. | Действ. | 1,00 | ст.325 | 73 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.: 8(86133) 2-14-67 |  |
| 24 | 208,36 | 36 | 74,71 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3 | Действ. | 1,20 | ст.720 | 60 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 25 | 208,39 | 37 | 2,49 | кабель ВОЛС | Действ. | 1,00 | - | 60 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 26 | 208,75 | 40 | 57,05 | кабель ВОЛС | Действ. | 1,00 | - | 83 |  |  |
| 27 | 208,78 | 40 | 87,40 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3" | Действ. | 1,20 | ст.720 | 74 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 28 | 208,82 | 41 | 26,39 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 62 | ООО "Газпром транс газ Краснодар" филиал "Управление связи", 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского 36, тел.: 8(861)224-09-32 |  |
| 29 | 208,82 | 41 | 33,00 | газопровод в.д. | Действ. | 1,00 | стю500 | 62 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.: 8(86133) 2-14-67 |  |
| 30 | 208,84 | 41 | 47,58 | кабель силовой | Действ. | 0,70 | - | 60 |  |  |
| 31 | 208,88 | 41 | 90,23 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 62 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 32 | 208,89 | 42 | 1,15 | МН "Тихорецк-Новороссийск-2" | Действ. | 1,20 | ст.820 | 63 |  |  |
| 33 | 208,90 | 42 | 13,93 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 63 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 34 | 208,96 | 42 | 73,14 | нефтепровод | Действ. | 0,50 | ст.100 | 67 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 35 | 209,14 | 44 | 48,25 | кабель связи | Действ. | 1,00 | - | 82 | ПАО "Ростелеком", Макрорегиональный филиал "Юг", Краснодарский филиал ГЦТЭТ г. Новороссийск, Абинский ЛТЦ, тел.: 8-961-50-44-287 |  |
| 36 | 209,17 | 44 | 76,34 | кабель связи | Действ. | 1,00 | - | 86 |  |  |
| 37 | 209,20 | 45 | 8,67 | кабель связи | Действ. | 1,00 | - | 82 |  |  |
| 38 | 209,25 | 45 | 61,86 | водопровод | Действ. | 0,70 | ст.159 | 89 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 39 | 209,34 | 46 | 54,39 | нефтепровод | Действ. | 1,00 | ст.159 | 63 |  |  |
| 40 | 209,37 | 46 | 80,71 | нефтепровод | Действ. | 1,00 | ст.159 | 81 |  |  |
| 41 | 209,40 | 47 | 6,73 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 80 | ООО "Континент", 660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14б, оф. 705, тел.: 8(391)2-18-10-74 |  |
| 42 | 209,40 | 47 | 13,19 | МН "Тихорецк-Новороссийск-2" | Действ. | 1,20 | ст.820 | 80 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 43 | 209,41 | 47 | 19,14 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 80 |  |  |
| 44 | 209,51 | 48 | 15,19 | газопровод | Действ. | 0,70 | ст.100 | 88 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 45 | 209,51 | 48 | 17,20 | водопровод | Действ. | 0,70 | ст.100 | 90 |  |  |
| 46 | 209,51 | 48 | 22,00 | нефтепровод | Действ. | 1,00 | ст.159 | 87 |  |  |
| 47 | 209,57 | 48 | 81,87 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3" | Действ. | 1,20 | ст.720 | 79 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 48 | 209,58 | 48 | 92,59 | кабель связи | Действ. | 0,70 | - | 80 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 49 | 209,61 | 49 | 18,72 | газопровод в.д. | Действ. | 1,00 | ст.500 | 64 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.: 8(86133) 2-14-67 |  |
| 50 | 209,62 | 49 | 34,13 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 65 | ООО "Газпром транс газ Краснодар" филиал "Управление связи", 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского 36, тел.: 8(861)224-09-32 |  |
| 51 | 209,93 | 52 | 41,51 | кабель связи | Действ. | 0,80 | - | 62 |  |  |
| 52 | 209,94 | 52 | 49,69 | газопровод в.д. | Действ. | 1,00 | ст.500 | 66 | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Анапское ЛПУМГ, 353406, Краснодарский край, Анапский район, х. Воскресенский, ул. Смолянко 18, тел.: 8(86133) 2-14-67 |  |
| 53 | 209,97 | 52 | 75,22 | кабель ВОЛС | Действ. | 0,70 | - | 69 | АО "Связьтранснефть", СК ПТУС, 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, тел.: 8(8617) 60-30-57, 60-99-05 |  |
| 54 | 209,97 | 52 | 82,54 | нефтепрвод | Действ. | 0,80 | ст.114 | 68 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 |  |
| 55 | 209,99 | 53 | 4,28 | МН "Тихорецк-Новороссийск-3" | Действ. | 1,20 | ст.720 | 69 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, ЛПДС "Крымская" Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, тел.:8(86131) 5-17-58, 4-38-38, 8(861) 234-59-06 |  |
| 56 | 210,23 | 55 | 35,97 | МН "Тихорецк-Новороссийск-1" | Действ. | 1,20 | ст.530 | 3 |  |  |

Строительство проектируемого трубопровода на участках переходов надземных коммуникаций, выполняется траншейным способом.

Ведомость о пересечениях надземных коммуникаций представлена в таблице 5

Таблица 5 - Ведомость о пересечениях надземных коммуникаций

| № п/п | Местоположение по трассе нефтепровода, км | Пикет | Плюсовка, м | Наименование линии, напряжение | Число пересекаемых проводов, шт | Угол пересечения, градусы | Расстояние от оси трассы до опор пересекаемой линии, м | Владелец, адрес, телефон, факс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | левый | правый |  |  |
| Проектируемая трасса МН на км 91.21-92.00 (ПК 0+00 - ПК 8+86.00) |
| 1 | 91,25 | 0 | 39,16 | ВЛ-10кВ | 3 | 64 | 38,98 | 13,91 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 2 | 92,07 | 8 | 55,48 | ВЛ-10кВ | 3 | 81 | 42,31 | 11,93 |  | Действ. |
| Проектируемый участок МН на км 149,06-152,50 (ПК 0+00 - ПК 44+39.61) |
| 1 | 149,10 | 0 | 36,54 | ВЛ-10 кВ | 3 | 80 | 32,43 (опора №384) | 25,19 (опора №385) | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 2 | 151,82 | 27 | 60,64 | ВЛ-10 кВ, ф.М-7 | 3 | 89 | 11,13 (опора №109) | 41,24 (опора №110) | ПАО "Кубаньэнерго", Славянские ЭС, 350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, д.131, тел.:8(861)255-53-97 | Действ. |
| Проектируемый участок МН на км 218,44-219,23 (ПК 0+00 - ПК 8+77.00) |
| 1 | 0,19 | 1 | 93,28 | ВЛ-220 кВ | 3 пр. + 2 тр. | 74 | 131,96 (опора №83) | 60,23 (опора №84) | ПАО "ФСК ЕЭС", Кубанский ПМЭС, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная 5, тел.: 8(861) 219-40-59 | Действ. |
| Проектируемый участок МН на км 204,69-209,15 (ПК 0+00 - ПК 57+02.00) |
| 1 | 204,82 | 1 | 31,66 | ВЛ-6 кВ, ф. НН-1 | 3 | 89 | 27,37 (опора №84) | 17,05 (опора №85) | филиал ПАО "Кубаньэнерго" - Юго-Западные электрические сети, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный мол 1, тел.: 8(8617)67-85-59, 67-81-21, 67-85-39, Абинский РЭС, г. Абинск, ул. Набережная 7, тел.: 8-988-333-46-08 | Действ. |
| 2 | 205,22 | 5 | 29,74 | ВЛ-220 кВ | 6 | 60 | 93,86 | 135,02 | ООО "Абинский электрометаллургический завод", 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная 4, тел.:8(86150)4-23-83 | Действ. |
| 3 | 205,47 | 7 | 84,50 | ВЛ-10 кВ | 3 | 60 | 16,36 (опора №23) | 41,76 (опора №24) | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 4 | 206,80 | 21 | 7,62 | ВЛ-10 кВ | 3 | 85 | 19,52 (опора №286) | 37,17 (опора №287) |  | Действ. |
| 5 | 207,30 | 26 | 7,42 | ВЛ-10 кВ | 3 | 89 | 23,83 (опора №42) | 21,16 (опора №43) | филиал ОАО "РЖД", Северо-Кавказская железная дорога, 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная 4, тел.: 8(863)259-50-09, 259-48-48, дистанция пути - г. Краснодар, Привокзальная площадь д.9 | Действ. |
| 6 | 207,36 | 26 | 65,05 | ВЛ-10 кВ | 3 | 89 | 15,77 | 29,25 |  | Действ. |
| 7 | 208,00 | 33 | 6,16 | ВЛ-6 кВ, ф. Аб-41 | 3 | 87 | 26,46 (опора №47) | 26,49 (опора №46) | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 | Действ. |
| 8 | 208,04 | 33 | 48,40 | ВЛ-110 кВ, "Крымск тяговая - Абинская" | 3 | 87 | 114,94 (опора №50) | 83,21 (опора №49) | филиал ПАО "Кубаньэнерго" - Юго-Западные электрические сети, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный мол 1, тел.: 8(8617)67-85-59, 67-81-21, 67-85-39, Крымский РЭС, г. Крымск, ул. Луговского 6, тел.: 8-988-333-46-09 | Действ. |
| 9 | 208,38 | 36 | 89,67 | ВЛ-10 кВ | 3 | 61 | 35,11 | 19,50 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 10 | 208,76 | 40 | 70,71 | ВЛ-10 кВ | 3 | 75 | 47,01 | 13,14 |  | Действ. |
| 11 | 208,88 | 41 | 94,22 | ВЛ-6 кВ | 3 | 69 | 36,00 (опора №12) | 16,41 (опора №11) | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 | Действ. |
| 12 | 208,89 | 41 | 98,18 | ВЛ-0.4 кВ | 1 | 69 | 18,43 (опора №17) | 25,68 (опора №16) |  | Недейств. |
| 13 | 209,00 | 43 | 9,61 | ВЛ-0.4 кВ | 4 | 50 | 17,46 | 20,09 |  | Действ. |
| 14 | 209,26 | 45 | 67,09 | кабель связи | 1 | 89 | 15,54 | 23,42 |  | Действ. |
| 15 | 209,28 | 45 | 91,34 | ВЛ-10 кВ | 3 | 88 | 21,92 (опора №14) | 18,92 (опора №15) |  | Действ. |
| 16 | 209,48 | 47 | 86,09 | ВЛ-10 кВ | 3 | 88 | 27,03 (опора №221) | 21,96 (опора №220) | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 17 | 209,56 | 48 | 65,71 | ВЛ-0,4 кВ | 3 | 66 | 20,67 (опора №6/2) | 25,24 (опора №6/1) | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 | Действ. |
| 18 | 209,62 | 49 | 28,45 | ВЛ-35 кВ, "Абинск-Новоукраинская" | 3 | 63 | 106,44 (опора №58) | 32,52 (опора №59) | АО "НГТ-Энергия", 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 9, тел.: 8(86146) 2-22-86, 7-31-03, 7-31-50 | Действ. |
| 19 | 209,68 | 49 | 87,45 | ВЛ-0,4 кВ | 4 | 60 | 29,00 | 15,59 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 | Действ. |
| 20 | 209,98 | 52 | 87,10 | ВЛ-10 кВ | 3 | 70 | 13,58 (опора №213) | 46,00 (опора №214) | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", КРУМН, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1, тел.:8(8612)19-89-30, НПС "Нововеличковская" Краснодарский край, Динской район, ст-цы Нововеличковская, тел.:8(86162)5-67-58 | Действ. |
| 21 | 210,10 | 54 | 13,78 | ВЛ-6 кВ, ф. Ю-1 | 3 | 55 | 26,97 (опора №1-12) | 14,40 (опора №1-11) | ООО "РН-Краснодарнефтегаз", 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 47, тел.: 8(861) 201-63-36 | Действ. |

Разработку и засыпку траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями предусматривается выполнять вручную, в присутствии представителя эксплуатирующей организации с выполнением всех мер предосторожности согласно требованиям СП 45.13330.2012.

4.2 Ведомость пересечений границ размещения проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства и земельными участками (планируемыми)

Объект: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») не пересекает планируемые объекты капитального строительства и земельные участки.

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами приведена в таблице 6

Таблица 6 – Ведомость водных объектов.

| № п/п | Пикет | плюс | Наименование водотока (ложбины стока) | Куда впадает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтируемые участки |
| Участок 149,06-152,5 км |
| 1 | 1 | 72.41 | коллектор К-0-1 | - |
| 2 | 8 | 67.5 | распределительный канал Р-2 | - |
| Участок 204,69-209,15 км |
| 1 | 3 | 94.58 | ручей б/н | р.Абин |
| 2 | 14 | 57.58 | ручей б/н | р.Абин |
| 3 | 34 | 51.63 | б.Гусева | р.Куафо |
| 4 | 46 | 34.78 | р.Куафо | р.Вторая (Куличка) |
| Участок 218,44-219,23 км |
| 6 | 2 | 33.81 | ручей б/н | р.Адагум |
| 7 | 6 | 54.46 | ручей б/н | р.Адагум |
| Проектируемые участки |
| Участок 149,06-152,5 км |
| 1 | 0 | 48.04 | коллектор К-0-6 | - |
| 2 | 2 | 41.7 | коллектор К-0-1 | - |
| 3 | 7 | 3.9 | канал | - |
| 4 | 9 | 35.9 | канал | - |
| 5 | 11 | 30.6 | канал | - |
| 6 | 13 | 83.51 | канал | - |
| 7 | 14 | 32.4 | канал | - |
| 8 | 16 | 88.9 | канал | - |
| 9 | 19 | 86.2 | канал | - |
| 10 | 22 | 72.9 | канал | - |
| 11 | 27 | 11 | канал | - |
| 12 | 28 | 58.9 | канал | - |
| 13 | 28 | 75.5 | канал | - |
| 14 | 32 | 83.9 | канал | - |
| 15 | 44 | 14.5 | канал | - |
| Участок 204 км (подъездная дорога к УЗА) |
| 1 | 1 | 73.1 | канал | - |
| Участок 204,69-209,15 км |
| 1 | 6 | 7.7 | ручей б/н | р.Абин |
| 2 | 14 | 96.49 | ручей б/н | р.Абин |
| 3 | 38 | 61.0 | б.Гусева | р.Куафо |
| 4 | 41 | 60.4 | балка б/н | - |
| 5 | 55 | 17.4 | р.Куафо | р.Вторая (Куличка) |
| Участок 218,44-219,23 км |
| 1 | 3 | 50.27 | ручей б/н | р.Адагум |
| 2 | 3 | 88.76 | ручей б/н | р.Адагум |
| 3 | 7 | 5.95 | ручей б/н | р.Адагум |

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в со-стоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загряз-нения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в пределах водоохранных зон запрещается:

-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-  сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

Согласно пункта 2 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно пункта 17 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса РФ вдоль водных объектов устанавливается береговая полоса,  предназначается для общего пользования.

5 Состав материалов и результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») проводились с целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий исследуемого участка, выявления физико-механических характеристик грунтов, определения химического состава и агрессивных свойств воды, коррозионной активности грунтов по отношению к углеродистой стали.

Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а так же приложений к нему в текстовой и графической формах.

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.

Текстовая часть содержит следующие материалы:

- программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.

Материалы и результаты инженерных изысканий по объекту: «Магистральный нефтепровод «Тихорецк-Новороссийск-2». Реконструкция на участке «Тихорецк - Нововеличковская», 91,21-92, 00 км, «Нововеличковская - Грушовая», 149,06-150,50 км, 204,69-206,47 км, 206,78-209,15 км, 218,44-219,23 км и 236,9-237,72 км» («МН «Тихорецк-Новороссийск-2». Участок «Тихорецк-Нововеличковская» замена трубы км. 91,21-92,00. Участок «Нововеличковская - Грушовая» замена трубы: км. 149,06-152,50; км. 204,69-206,47; км. 218,44-219,23. DN800. КРУМН. Реконструкция») в объеме, предусмотренном утвержденной программой, представлены в электронном виде: СD-диске (в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган - Минэнерго России).