Открытое акционерное общество

“Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко”

ОАО “Гипротюменнефтегаз”

Проект "ЮГ". 1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов "Тихорецк - Новороссийск". Строительство лупингов для нефтепровода "Тихорецк-Новоросийск-3"

проектная документация

Раздел 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Книга 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС1.1

Том 10.1.1

2014

Открытое акционерное общество

«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт

нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

ОАО “Гипротюменнефтегаз”

Проект "ЮГ". 1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов "Тихорецк - Новороссийск". Строительство лупингов для нефтепровода "Тихорецк-Новоросийск-3"

проектная документация

Раздел 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Книга 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС1.1

Том 10.1.1

Заместитель управляющего директора

по проектированию	В.Е. Бояркин

Главный инженер проекта	С.Г. Герасимов

2014

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС1.1-С | Содержание тома | 2-3 |
| Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС1.1.1 | Книга 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4-61 |
| Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Обзорная схема (начало), М 1:100000, л.1 |  |
|  | Обзорная схема (окончание), М 1:100000, л.2 |  |
|  | План размещения зданий и сооружений с указанием путей эвакуации и путей ввода сил и средств для ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах ПНБ «Тихорецкая». М 1:1000, л.3 |  |
|  | План размещения зданий и сооружений с указанием путей эвакуации и путей ввода сил и средств для ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах НПС «Нововеличковская». М 1:500, л.4 |  |
|  | План размещения зданий и сооружений с указанием путей эвакуации и путей ввода сил и средств для ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах ПНБ «Грушовая». М 1:500, л.5 |  |
|  | Зоны действия поражающих факторов при авариях на проектируемых объектах ПНБ «Тихорецкая». М 1:1000, л.6 |  |
|  | Зоны действия поражающих факторов при авариях на проектируемых объектах НПС «Нововеличковская». М 1:500, л.7 |  |
|  | Зоны действия поражающих факторов при авариях на проектируемых объектах ПНБ «Грушовая». М 1:500, л.8 |  |
|  | Зоны действия поражающих факторов при масштабной аварии на магистральном нефтепроводе. М 1:75000, л.9 |  |
|  | Зоны действия поражающих факторов при масштабных авариях на рядом расположенных потенциально опасных объектах. М 1:100000, л.10 |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Начальник отдела промышленной и экологической безопасности | 03.14 | А.С. Соколова |
| --- | --- | --- |

| Нормоконтроль | 03.14 | Л.В. Пестова |
| --- | --- | --- |

# Содержание

1 общие положения	6

1.1 Данные об организации-разработчике части «ПМ ГОЧС»	6

1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных технологических процессов	7

1.3 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта	11

2 перечень мероприятий по гражданской обороне	15

2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне	15

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне	15

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки	15

2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции	16

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время	16

2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне	17

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действии	17

2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта	20

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4	21

2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)	21

2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения	22

2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения	22

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники	22

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта	23

2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СНиП II-11, СНиП 2.01.54, СП 32-106	23

3 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

3.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами	24

3.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте	24

3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте	26

3.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами	28

3.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32

3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта	33

3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте	36

3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений	36

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах	38

3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02, СНиП II-7, СНиП 2.01.09	40

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий	41

3.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях	42

3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111	43

3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций	44

3.15 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта. Мероприятия  по противодействию терроризму	44

4 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	46

4.1 Законодательные и нормативные документы	46

Приложения:

Приложение А. Письмо Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 14.01.2014 г. № 23/125-12-2, 2 листов.

Приложение Б. Свидетельство № 0003-2013-7202017289-07 
ОАО «Гипротюменнефтегаз» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  СРО-П-106-25122009, 7 листов.

# общие положения

## Данные об организации-разработчике части «ПМ ГОЧС»

Часть «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – «ПМ ГОЧС») разработана группой специалистов ОАО «Гипротюменнефтегаз».

Адрес организации: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62.

Тел. (3452) 25-75-30, факс (3452) 46-56-80.

ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет право разработки разделов «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» согласно свидетельству № 0003-2013-7202017289-07 ОАО «Гипротюменнефтегаз» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-106-25122009 (Приложение Б).

В разработке «ПМ ГОЧС» принимали участие сотрудники 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»:

- Пашнина О.В. – начальник группы, аттестационное удостоверение № 57-10-1520-20 допускающее к проектированию ОПО нефтяной и газовой промышленности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действительно до 09.06.2015 года;

- Мариненкова М.В. – ведущий инженер проектировщик, аттестационное удостоверение № 7202017289-02-20138-96 допускающее к проектированию ОПО нефтяной и газовой промышленности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действительно до 18.10.2016 года;

- Бородин П.С. – инженер-проектировщик.

Часть «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации разрабатывается в соответствии со статьей 48 пункт 14 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в которой определен перечень объектов, проектная документация которых должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Часть разработана в полном соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами в области проектирования «ПМ ГОЧС», в том числе с учетом требований следующих основных документов:

- ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- перечня исходных данных и требований Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение А).

При оформлении некоторых глав данной книги были использованы рекомендации МДС 11-16.2002.

## Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных технологических процессов

Краткая характеристика проектируемого объекта, основных технологических процессов

В соответствии с Заданием на проектирование ТЗ-75.200.00-ЧТН-061-13 данной проектной документацией предусматривается строительство дополнительных участков магистрального нефтепровода для соединения существующих лупингов МН «Тихорецк – Новороссийск-2» с их объединением и образованием нового магистрального нефтепровода МН «Тихорецк – Новороссийск-3».

Назначение МН «Тихорецк – Новороссийск-3» - обеспечение транспортировки сернистой нефти в направлении от ПНБ «Тихорецкая» до ПНБ «Грушовая» ПК «Шесхарис».

С учетом сооружений и оборудования, существующих НПС, а также с учетом проектируемой НПС-3 и резервуарного парка на площадке «Нововеличковская» (проект ЗАО «НИПИ Инж-Гео») в составе проектируемого МН «Тихорецк – Новороссийск-3» выделяются два технологических участка:

1 технологический участок – ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская»;

2 технологический участок (состоит из двух эксплуатационных участков) –

ЛЧ НПС-1 «Нововеличковская» - ЛПДС «Крымская» (НПС-2);

ЛЧ НПС-2 «Крымская» - площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис».

Магистральный нефтепровод МН «Тихорецк – Новороссийск-2» имеет 5 существующих лупингов:

- лупинг DN 700 «27-73» (км 27 – км 73 МН «Тихорецк-Новороссийск-2»);

- лупинг DN 800 «79-126» (км 79 – км 126 МН «Тихорецк-Новороссийск-2»);

- лупинг DN 700 «126-147» (км 126 – км 147 МН «Тихорецк-Новороссийск-2»);

- лупинг DN 700 «176-209» (км 176 – км 209 МН «Тихорецк-Новороссийск-2»);

- лупинг DN 800 «209-218» (км 209 – км 218 МН «Тихорецк-Новороссийск-2»).

Для образования магистрального нефтепровода МН «Тихорецк – Новороссийск-3» в проектной документации предусмотрено:

Строительство линейной части (ЛЧ)

1 эксплуатационный участок

- участка «км 0 – км 29» магистрального нефтепровода диаметром 720 мм ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская» от НПС-5 «Тихорецкая» до начала (27 км) существующего лупинга DN 700 «27-73» МН «ТН-2»;

- участка магистрального нефтепровода диаметром 720 мм (перемычка) в районе перехода проектного нефтепровода DN 700 «км 0 – км 29» МН «ТН-3» через р. Бейсужек;

- участка подключения диаметром 720 мм проектируемого узла пуска СОД №2 к существующей резервной нитке через р. Бейсуг существующего лупинга DN 700 «27-73» с перемычками диаметром 720 мм к магистральным нефтепроводам ТН-2, ТН-3;

- участка подключения диаметром 720 мм проектируемого узла приема СОД №3 к существующей резервной нитке через р.Бейсуг существующего лупинга DN 700 «27-73» с перемычками диаметром 720 мм к магистральным нефтепроводам ТН-2, ТН-3;

- участка «км 75 – км 82» магистрального нефтепровода диаметром 720 мм ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская» от 73 км существующего лупинга DN 700 «27-73» МН «ТН-2» до 79 км лупинга Ду 800 «79-126» МН «ТН-2»;

- участка магистрального нефтепровода диаметром 720 мм (перемычка) в районе перехода проектного нефтепровода DN 700 «км 75 – км 82» МН «ТН-3» через р. Левый Бейсужек;

- 2-х участков магистрального нефтепровода диаметром 720 мм (перемычки) в районе перехода существующего лупинга DN 800 «79-126» МН «ТН-3» через р. Кирпили;

- входного трубопровода диаметром 820 мм от существующего лупинга DN 800 «79-126» МН «ТН-2» до проектируемой камеры приема СОД №5 на НПС-3 «Нововеличковская»;

- выходного трубопровода диаметром 720 мм от границы площадки НПС-3 «Нововеличковская» до существующего лупинга DN 800 «79-126» МН «ТН-2»;

2 эксплуатационный участок

- участка магистрального нефтепровода диаметром 720 мм от НПС-1 «Нововеличковская» до существующей камеры пуска СОД на 126 км лупинга DN 700 «126-147» МН «ТН-2»;

- участка «км 149 – км 180» магистрального нефтепровода диаметром 720 мм ЛЧ НПС-1 «Нововеличковская» - ЛПДС «Крымская» (НПС-2) от 147 км существующего лупинга Ду 700 «126-147» МН «ТН-2» до 176 км лупинга DN 700 «176-209» МН «ТН-2»;

- подземного перехода через оросительные каналы на 178 км существующего лупинга DN 700 «176-209 км» МН «ТН-2»;

- участка магистрального нефтепровода диаметром 720 мм между существующим узлом приема СОД на лупинге Ду 700 «176-209» МН «ТН-2» и существующим узлом пуска СОД на лупинге DN 800 «209-218» МН «ТН-2»;

- участка магистрального нефтепровода диаметром 720 мм от существующего узла приема СОД лупинга DN 800 «209-218» МН «ТН-2» до ЛПДС «Крымская»;

3 эксплуатационный участок

- выходного трубопроводов диаметром 720 мм от НПС-2 «Крымская» до проектируемого узла пуска СОД  №7 DN 700;

- участка «км 224 – км 244» магистрального нефтепровода диаметром 720 мм ЛЧ НПС-2 «Крымская» - площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис» от проектируемого узла пуска СОД DN 700 до площадки «Грушовая» ПК «Шесхарис».

Для обеспечения заданных режимов работы магистрального нефтепровода (МН), проектом предусматривается:

- строительство здания магистральной насосной станции МНС-5 «Тихорецкая» на территории ПНБ «Тихорецкая», для создания необходимого рабочего давления в МН «Тихорецк – Новороссийск-3» на участке МНС-5 «Тихорецкая» - существующая нефтеперекачивающая станция (НПС) «Нововеличковская»;

- подключение к существующей НПС «Нововеличковская», для создания необходимого рабочего давления в МН «Тихорецк – Новороссийск-3» на участке (НПС) «Нововеличковская»;

- подключение к существующей НПС-2 «Крымская», для создания необходимого рабочего давления в МН «Тихорецк – Новороссийск-3» на участке НПС-2 «Крымская» - ПНБ «Грушовая».

Характеристика основных технологических параметров МН приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристика основных технологических параметров МН

| Наименование участка | Расход товарной нефти, млн.т/год | Рабочее давление, МПа | Диаметр трубо-провода, мм | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Тихорецкая» - «Нововеличковская» | 19,2 | На выходе с НПС «Тихорецкая» - 5,0 На входе НПС «Нововеличковская» - 0,51 | 720 820 | 127675 |
| «Нововеличковская» - «Крымская» | 8,6 | На выходе с НПС «Нововеличковская» - 2,1 На входе НПС «Крымская» - 0,48 | 720 | 96375 |
| «Крымская» - «Грушовая» | 8,6 | На выходе с НПС «Крымская» - 4,7 На входе НПБ «Грушовая» - 0,23 | 720 | 19650 |

Для уменьшения возможных потерь нефти при аварийных ситуациях по трассе проектируемого магистрального нефтепровода в проектной документации предусматривается установка линейных узлов запорной арматуры. Запорная арматура устанавливается в подземном исполнении.

Расстановка узлов запорной арматуры и КПСОД предусмотрена согласно требованиям:

- СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*);

- РД-23.040.00-КТН-110-07 «Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования ОАО «АК «Транснефть»;

- задания на проектирование ТЗ-75.200.00-ЧТН-061-13 от 23.07.2013 г.

Для уменьшения площади полосы отвода земель прокладка проектируемого трубопровода осуществляется в общем коридоре с существующими и проектируемыми коммуникациями: трубопроводами, линиями электропередач и автодорогами.

Расстояния от оси проектируемых участков магистрального нефтепровода до различных объектов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты в соответствии с требованиями табл. 4, 5, 8 СП 36.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 02.05.06-85*), табл. 7.4-7.10 РД 23.040.00-КТН-110-07 и табл. 2.5.40 ПУЭ с учетом условий безопасности строительства и эксплуатации объектов.

Подробно основные технические решения по проектируемым объектам см. 
Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-501.000-ТКР1.1, Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-502.000-ТКР2.1, Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-503.000-ТКР3.1.

Характеристика месторасположения проектируемого объекта

Проектируемые объекты располагаются в Краснодарском крае в следующих районах: Тихорецкий, Кореновский, Выселковский, Динской, Красноармейский, Абинский, Северский, Крымский, г. Новороссийск.

Ближайшие категорированные по ГО города г. Тихорецк, г. Краснодар, г. Крымск, г. Новороссийск.

Участок проектируемого МН «Тихорецкая» - «Нововеличковская» начинается на территории существующей ПНБ «Тихорецкая», расположенной в промышленной зоне п. Парковый, в 2-х км от категорированного г. Тихорецк, Краснодарского края. Участок проходит по территории Тихорецкого, Выселковского, Кореновского, Динского районов. Конец проектируемого участка находится на территории существующей площадки НПС «Нововеличковская» расположенной в промышленной зоне ст. Нововеличковская, Динской район, Краснодарского края. Ближайший категорированный город - Краснодар распложен на удалении более 30 км. Участок МН пересекает:

- автомобильную дорогу федерального значения М29 «Кавказ» (в районе г. Тихорецк), А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» (в районе г. Кореновск);

- р. Челбас, р. Бейсужек, р. Бейсуг, Бейсужек Левый, р. Кирпили, р. Кочеты.

Участок проектируемого МН «Нововеличковская» - «Крымская» начинается на территории существующей площадки НПС «Нововеличковская» расположенной в промышленной зоне ст. Нововеличковская, Динской район, Краснодарского края. Ближайший категорированный город - Краснодар распложен на удалении более 30 км. Участок проходит по территории Динского, Красноармейского, Северского, Абинского Крымского районов. Конец проектируемого участка находится на территории существующей площадки ЛПДС «Крымская» расположенной в 3 км от категорированного г. Крымск, Краснодарского края. Участок МН пересекает:

- автомобильную дорогу регионального значения Р251 «Темрюк-Краснодар-Кропоткин»;

- р. Кубань.

Участок проектируемого МН «Крымская» - «Грушовая» начинается на территории существующей площадки ЛПДС «Крымская» расположенной в 3 км от категорированного г. Крымск, Краснодарского края. Участок проходит по территории Крымского, Новороссийского районов.

Конец проектируемого участка находится на территории существующей площадки «Грушовая» перевалочного комплекса «Шесхарис» расположенной на расстоянии 12 км от границы проектной застройки категорированного города Новороссийск, Краснодарского края.

г. Новороссийск с площадкой "Грушовая" соединяет технологическая дорога с твёрдым асфальтовым покрытием протяжённостью 12 км.

Обзорную схему расположения проектируемых объектов см. чертежи марки ЧСГ.

## Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта

Охранные зоны

Согласно РД-13.110.00-КТН-319-09 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов» ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности повреждения нефтепровода установлены охранные зоны:

вдоль трассы МН в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси МН с каждой стороны;

вдоль подводных переходов МН – в виде участка от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси МН на 100 м с каждой стороны;

вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов учета нефти – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м;

вокруг устройств электрохимической защиты, выходящих за пределы охранной зоны линейной части МН – в виде участка земли шириной 5 метров от ограждения.

В охранных зонах МН запрещается проводить действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению.

В охранных зонах МН без письменного разрешения руководства ОСТ или его филиала запрещается:

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

проводить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно п. 2.7 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 для магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы.

Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти до границ жилой застройки, отдельных малоэтажных жилищ, гидротехнических сооружений, водозаборов принимаются в зависимости от диаметра трубопровода, согласно приложению 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Рекомендуемое минимальное расстояние от проектируемых участков магистрального нефтепровода диаметром 700-800 мм составляет:

- до городов и поселков 150 м;

- до отдельных малоэтажных жилищ 75 м;

- до гидротехнических сооружений 300 м;

- до водозаборов 3000 м.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ЛПДС «Крымская» со всеми своими сооружениями входит в состав магистральных трубопроводов и рекомендуемый минимальный разрыв в направлении на юго-восток составляет 240 м, в остальных направлениях – 150 м. Ближайшая жилая зона расположена на север и северо-запад от границы промплощадки на расстоянии 200 м.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению НПС «Нововеличковская» со всеми своими сооружениями входит в состав магистральных трубопроводов и рекомендуемый минимальный разрыв во всех направлениях составляет 100 м. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1200 м.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению рекомендуемый минимальный разрыв по румбам от площадки «Грушовая» составляет: С – 100 м, СВ – 110 м, В – 300 м, ЮВ – 300 м, Ю – 300 м, ЮЗ – 100 м, З – 600 м, СЗ – 120 м. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 100 м на юго-запад.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению рекомендуемый минимальный разрыв по румбам от площадки «Шесхарис» составляет: С – 120 м, СВ – 230 м, В – 155 м, ЮВ – 215 м, Ю – 300 м, ЮЗ – 295 м, З – 260 м, СЗ – 215 м. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 120 м на север.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению рекомендуемый минимальный разрыв по румбам от площадки ПНБ «Тихорецкая» составляет: С – 270 м, СВ – 500 м, В – 445 м, ЮВ – 220 м, Ю – 445 м, ЮЗ – 445 м, З – 175 м, СЗ – 60 м. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 220 м на юго-восток.

Необходимые санитарные разрывы проектом соблюдаются.

Технико-экономические показатели земельного участка

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения проектируемых сооружений на площадках приведены в таблице 1.2.

таблица 1.2 – технико-экономические показатели

| Показатель | Площадка «Грушовая» | НПС «Нововеличковская» | ПНБ «Тихорецкая» |
| --- | --- | --- | --- |
| площадь участка, га | 0,4468 | 0,0387 | 1,3967 |
| площадь застройки (с учетом коридоров коммуникаций), га | 0,2854 | 0,0220 | 0,5490 |
| площадь твердых покрытий дорог и площадок, га | 0,1000 | - | 0,1175 |
| площадь используемой территории, га | 0,3854 | 0,0220 | 0,6665 |
| плотность застройки, % | 63 | 56 | 39 |
| площадь неиспользуемой территории, га | 0,0614 | 0,0167 | 0,7302 |

Площади территории проектируемых объектов приняты в условных границах (примечания 1, 2, приложение В, СП 18.13330.2011).

# перечень мероприятий по гражданской обороне

## Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

В соответствии с установленным порядком был направлен запрос на выдачу исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (см. Приложение А), проектируемые объекты не имеют категории по ГО.

## Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне

ПНБ «Тихорецкая» находится на территории посёлка Парковый в 2-х км от города Тихорецк (3 категория по ГО).

НПС «Нововеличковская» находится на расстояния более 30 км от категорированного города Краснодар.

ЛПДС "Крымская" находится в 3 км от категорированного города Крымск (3-я категория по ГО).

Площадка  "Грушовая" ПК "Шесхарис" находится на расстоянии 12 км от границы проектной застройки города Новороссийск (3-я категория по ГО)".

Линейная часть МН располагается в Краснодарском крае в следующих районах: Тихорецкий, Кореновский, Выселковский, Динской, Красноармейский, Абинский, Северский, Крымский, г. Новороссийск.

Ближайшие категорированные по ГО города - г. Тихорецк, г. Краснодар, г. Крымск, г. Новороссийск.

Объектов особой важности по гражданской обороне вдоль трассы проектируемого МН нет.

## Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки

В соответствии с Исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение А), а также п. 1.3, 1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект ПНБ «Тихорецкая» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможных сильных разрушений.

В соответствии с Исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение А), проектируемый объект НПС «Нововеличковская» находятся вне зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В соответствии с Исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение А), а также п. 1.3, 1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект НПС «Крымская» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможных сильных разрушений.

В соответствии с Исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение А), а также п. 1.3, 1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону возможных разрушений.

В соответствии с Исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (см. Приложение А), а также п. 1.3, 1.4 СНиП 2.01.51-90 участки линейной части проектируемого МН попадают в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможных сильных, слабых разрушений.

Согласно таблицы 7 раздела 9 СНиП 2.01.51-90 проектируемые объекты находятся в зоне световой маскировки городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства (Приложение А).

## Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции

Проектируемые объекты являются стационарными объектами. Характер производства не предполагает возможность их перебазирования в военное время. Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.

По этим причинам в проекте не рассматривались вопросы перебазирования производства, выбора места и оборудования новых пунктов управления, организации связи, обустройства мест проживания персонала и других технических вопросов, связанных с необходимостью перемещения промышленного объекта в другое место в военное время.

Проектируемый магистральный нефтепровод будет продолжать функционировать в военное время.

## Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время

В военное время проектируемые объекты продолжают свою деятельность. Численность наибольшей работающей смены (НРС) предприятия в военное время по данным заказчика составляет:

- ПНБ «Тихорецкая» - 212 человек;

- НПС «Крымская» - 30 человек;

- НПС «Нововеличковская» - 30 человек.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время (к их числу относятся, к примеру, городские и объектовые энергетические службы, водопроводные службы и т.п.).

По этой причине на проектируемых объектах персонал, обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует.

## Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 п. 4.3 и рекомендациям 
МДС 11-16.2002 степень огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов (организаций), отнесенных к категориям по ГО.

В связи с указанным сведения по огнестойкости сооружений объекта в данном пункте не приводятся. Полное описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности проектируемых строительных конструкций, зданий и сооружений приведено в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» настоящей проектной документации.

## Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действии

Система управления гражданской обороны – составная часть общегосударственной системы управления, предназначенная для решения задач гражданской обороны и представляющая совокупность взаимосвязанных между собой органов управления, пунктов управления и системы средств управления гражданской обороны, состоящих из системы связи, оповещения, автоматизированных информационно-управляющих и других специальных систем.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» для выполнения мероприятий по гражданской обороне создана служба гражданской обороны организации. Руководство гражданской обороной на предприятии осуществляет его руководитель, который по должности является руководителем гражданской обороны. Руководитель гражданской обороны в пределах своих полномочий и в установленном порядке имеет право:

- вводить в действие соответствующие планы гражданской обороны;

- принимать решения об эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы;

- издавать приказы по вопросам гражданской обороны.

Непосредственное руководство гражданской обороной на предприятии осуществляется органом, специально уполномоченным на решение задач в области ГОЧС.

Организация оповещения населения и предприятий Краснодарского края информацией (сигналами) по ГО, об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю с использованием системы централизованного оповещения.

Организация и осуществление оповещения информацией (сигналами) по ГО персонала на предприятии выполняются в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (введено в действие совместными приказами МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 oт 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2006 № 8232)) и совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» № 701/212/803 от 07.12.1998).

Система оповещения ОАО «Черномортранснефть» организуется по объектовому принципу и включает несколько узлов оповещения. Сигнал оповещения ГО, поступивший от вышестоящего органа, по линиям связи и оповещения доводится до всех объектов, входящих в систему и являющихся узлами оповещения.

Услышав предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» дежурный оператор предприятия (структурного подразделения) ОАО «Черномортранснефть» обязан включить телевизор или радиоприемник на местную волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается действовать согласно полученным указаниям.

После оповещения и сбора производственный персонал действует согласно плана ГО.

Получение сигналов гражданской обороны и передача их обслуживающему персоналу возлагается на операторов структурных подразделений ОАО «Черномортранснефть».

Персонал, обслуживающий проектируемые участки магистрального нефтепровода обеспечивается мобильными средствами технологической связи.

Типовая схема системы оповещения по сигналам ГО приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Типовая схема системы оповещения ГО на объекте

## Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Согласно таблицы 7 раздела 9 СНиП 2.01.51-90 проектируемые объекты Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта находится в зоне световой маскировки городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства (Приложение А).

В рамках данного проекта, на проектируемой линейной части магистрального нефтепровода прокладываемого подземно, источники освещения не проектируются, поэтому дополнительные мероприятия по световой маскировке на проектируемом магистральном нефтепроводе не предусматриваются.

На существующих площадках НПБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Крымская», площадка «Грушовая»ПК «Шесхарис» предусмотрены мероприятия по обеспечению централизованного отключения наружного освещения и внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий размещаемых на площадках, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), соответствующие п. 9.4, 9.5, 9.6 СНиП 2.01.51-90 и предусматривают два режима: частичное и полное затемнения.

Централизованное отключения наружного освещения и внутреннего освещения проектируемых производственных и вспомогательных зданий на территории существующих площадок НПБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис», предусмотрено с помощью постов управления, устанавливаемых снаружи у входов в блоки КТП и ПКУ (предусмотренных настоящим проектом) с подключением к существующим постам управления.

На территории существующей площадки ЛПДС «Крымская» дополнительных зданий и сооружений не проектируется, нормируемая освещенность данных площадок обеспечивается существующими системами освещения.

Световая маскировка существующих объектов (ПНБ «Тихорецкая», НПС «Крымская», НПС «Нововеличковская» и площадка «Грушовая»ПК «Шесхарис») входящих в зону светомаскировки, должна соответствовать п. 9.4,.9.5,.9.6 СНиП 2.01.51-90 и  предусматривать два режимах: частичного и полного затемнения.

При подаче сигнала «Воздушная тревога» работа во всех зданиях и помещениях объекта прекращается.

Все наружное освещение на объекте должно быть выключено. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся. Маскировка внутреннего освещения общественных, производственных и вспомогательных зданий в режиме полного затемнения осуществляется электрическим способом (отключение освещения).

Время выполнения мероприятий по подготовке и обеспечению световой маскировки не должно превышать установленного СНиП 2.01.51-90. по сигналу «Воздушная тревога» вводится режим полного затемнения который отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Конкретные действия персонала по выполнению режимов светомаскировки указываются в планах ГО объекта. Общий контроль за поддержанием режимов светомаскировки на объекте осуществляется штабом ГО и ЧС предприятия.

## Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4

В соответствии с Заданием на проектирование проектной документацией предусматривается строительство дополнительных участков магистрального нефтепровода для соединения существующих лупингов магистрального нефтепровода (МН) «Тихорецк – Новороссийск-2» с их объединением и образованием нового МН «Тихорецк – Новороссийск-3», общей протяженностью 244,22 км, предназначенного для транспортировки товарной нефти от перевалочной нефтебазы (ПНБ) «Тихорецкая» до площадки  «Грушовая» ПК «Шесхарис».

Дополнительная численность для обслуживания вновь проектируемых объектов не предусматривается.

Проектными решениями не предусматривается проектирование и использование питьевой воды, поэтому решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ не разрабатываются.

## Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Проектируемый объект попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в связи с чем возможно введение режима радиационной защиты на территории проектируемого объекта. Численность наибольшей работающей смены (НРС) предприятия в военное время по данным заказчика составляет:

- ПНБ «Тихорецкая» - 212 человек;

- НПС «Крымская» - 30 человек;

- НПС «Нововеличковская» - 30 человек.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятия предусматривается в существующих убежищах.

При необходимости обслуживания магистрального нефтепровода в период действия режима радиационной защиты персонал должен быть обеспечен противорадиационными костюмами и СИЗ в соответствии с Приказом МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». Перед проведением работ организуется радиационная разведка. Разведка проводится звеном разведки, который устанавливает степень радиационного заражения, выявляет участки с наименьшими уровнями радиации.

Для уменьшения или прекращения поражающего действия радиоактивных веществ проводится санитарная обработка людей и обеззараживание одежды, СИЗ, оборудования, техники, транспорта, территории и сооружений.

## Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

Остановка перекачки нефти по магистральному нефтепроводу производится при необходимости проведения ремонтных и других видов регламентных работ, а также в случае возникновения необходимости отключения нефтепровода ввиду чрезвычайных ситуаций и осуществляется диспетчерской службой ОАО «ЧТН» по согласованию с диспетчерским Управлением ОАО «АК «Транснефть».

Остановка осуществляется после завершения подготовительных мероприятий по команде операторов диспетчерских служб на остановку насосов нефтеперекачивающих станций, а также с помощью последующего закрытия соответствующей запорной арматуры.

Решение об остановке перекачки нефти принимается технологическим персоналом диспетчерских служб на основании разрешения ОАО « АК «Транснефть».

Остановка перекачки нефти по трубопроводу и процедура отключения нужного участка проводится под руководством диспетчера РНУ (УМН).

Последовательность остановки следующая:

- проинформировать все заинтересованные службы о начале остановки перекачки;

- выполнить последовательное отключение насосных агрегатов на НПС в порядке и последовательности, определенных в инструкции ОАО МН о порядке пуска и остановки нефтепроводов, утвержденной главным инженером ОАО МН.

- прекратить подачу опасных веществ (нефти) в трубопроводы, закрыть все задвижки на выкидных линиях насосов.

## Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

В связи с тем, что проектируемые объекты расположены на территории существующих площадок, при этом расширение этих площадок не предусматривается, дополнительные  мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта данным проектом не рассматриваются.

## Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники не приводятся, так как объекты проектирования не относятся к  объектам, перечисленным в п. 10.1 СНиП 2.01.51-90.

## Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

Мониторинг состояния радиационной и химической обстановки в военное время проводится силами постов РХН формирований ГО ТРУМН и КРУМН, оснащённых приборами радиационной и химической разведки и контроля (ВПХР, ДП-5, ДКГ «Грач»). Объекты не являются радиационно и химически опасными, мониторинг состояния радиационной и химической обстановки в мирное время не проводится (не требуется).

## Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СНиП II-11, СНиП 2.01.54, СП 32-106

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, предусматривается в существующих убежищах.

С этой целью эксплуатирующей организацией осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений.

Укрытие НРС объектов обслуживающих проектируемую часть МН будет осуществляться:

-  НПС «Нововеличковская» - в помещении санпропускника переоборудуемом под ПРУ с Кз=200. Проектное решение на переоборудование представлено в проекте,  прошедшем госэкспертизу , «НПС-1 «Нововеличковская». ЗРУ-6кВ, КТП-1. Реконструкция» том Г.2.0000.14050-ЧТН/ГТП-03.000-ПЗ.ПРУ);

- ЛПДС «Крымская» - в здании АБК со встроенным ПРУ с Кз=200 вместимостью 150 человек. Проектное решение на строительство здания и переоборудование его под ПРУ с Кз=200 разработано в проекте «Строительство магистрального продуктопровода для транспортировки  нефтепродуктов от НПЗ Краснодарского края»;

- ПНБ "Тихорецкая" - в защитном сооружении ГО 3 класса с тремя режимами вентиляции вместимостью 550 человек. Проектное решение на строительство защитного сооружения разработано в проекте «Проект «ЮГ». 1 этап. Реконструкция магистральных нефтепроводов «Тихорецк-Новороссийск». Реконструкция МН «Тихорецк-Новороссийск–1» для поставки дизельного топлива» Реконструкция».

# Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый магистральный нефтепровод «Тихорецк – Новороссийск-3», а также площадки ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», НПС «Крымская», ПНБ «Грушовая» являются опасными производственными объектами и аварии на них могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами.

Максимальное количество опасного вещества – товарной нефти находящегося в проектируемом МН составляет – 87871,090 тонн.

Максимальное количество опасных веществ – товарной нефти, дизельного топлива и масла минерального находящихся на проектируемых объектах ПНБ «Тихорецкая»  – 308,458 тонн.

Максимальное количество опасного вещества – товарной нефти находящегося на проектируемых объектах площадки «Грушовая»  – 239,962 тонн.

Максимальное количество опасного вещества – товарной нефти находящегося на проектируемых объектах НПС «Нововеличковской» – 57,350 тонн.

## Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах, являются существующее оборудование и технологические трубопроводы на существующих площадках ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Крымская», ПНБ «Грушовая», которые являются составной частью проектируемого МН.

Площадка ПНБ «Тихорецкая»

Перевалочная нефтебаза (ПНБ) «Тихорецкая» является промежуточной нефтеперекачивающей станцией с емкостью (резервуарным парком) и предназначена для приема, хранения и транспорта нефти к терминалам Российской федерации на Черном море.

Для хранения нефти на ПНБ имеется резервуарный парк общей вместимостью   380000 м3. Резервуарный парк включает в себя 16 железобетонных резервуаров ЖБР–10 000; 2 резервуара с плавающей крышей РВСПК-50 000 и 6 резервуаров с понтоном РВСП–20 000.

Площадка НПС «Нововеличковская»

Существующая НПС «Нововеличковская» является промежуточной нефтеперекачивающей станцией без РП и предназначена для транспорта нефти.

Согласно Заданию на проектирование, предусматривается перевод НПС «Нововеличковская» из промежуточной НПС в НПС с резервуарным парком (РП). Проект выполняется проектным институтом ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

Площадка ЛПДС «Крымская» с  площадкой резервуарного парка ЛПДС «Крымская»

Существующая ЛПДС «Крымская» является промежуточной нефтеперекачивающей станцией с емкостью (резервуарным парком) и предназначена для приема, хранения и транспорта нефти.

Для хранения нефти на ЛПДС имеется резервуарный парк общей вместимостью   35000 м3. Резервуарный парк включает в себя 7 резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей РВС-5000.

Площадка ПНБ «Грушовая»

Существующая площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис» предназначена для приема, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов к терминалам Новороссийского нефтяного порта.

Для хранения нефти и нефтепродуктов имеется резервуарный парк общей вместимостью около 1090000 м3. Резервуарный парк включает в себя 26 железобетонных резервуаров ЖБР–10 000; 15 резервуаров с плавающей крышей РВСПК-50 000 и 4 резервуара со стационарной крышей РВС–20 000.

Линейная часть

Проектируемый трубопровод на участке «км 0 – км 29» пересекает коридор коммуникаций - нефтепроводы DN 800, 700, 500, 300, газопроводы DN 400, 300, 200, 100.

Проектируемый трубопровод на участке «км 0 – км 29» пересекает полевые и асфальтированные  дороги, железную дорогу.

Проектируемый трубопровод на участке «75 км – 82 км» пересекает коридор коммуникаций - нефтепроводы DN 800, 500, газопровод DN 300

Проектируемый трубопровод на участке «75 км – 82 км» пересекает полевые и асфальтированные  дороги.

Проектируемый трубопровод на участке «149 км – 180 км» пересекает коридор коммуникации - нефтепроводы DN 800, 700, 500, газопровод DN 200.

Проектируемый трубопровод на участке «149 км – 180 км» пересекает полевые дороги.

Проектируемый трубопровод на участке «224км – 244км» пересекает коридор коммуникации - нефтепроводы DN 800, 500, 400, 300, газопровод DN 500.

Проектируемый трубопровод на участке «224 км – 244 км» пересекает полевые дороги.

## Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте

Климатические характеристики

Климатические характеристики для района проектируемых работ приняты по метеостанциям – Тихорецк, Кореновск, Крымск.

Метеостанция Тихорецк

Среднегодовая температура воздуха плюс 10,6 °С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 2,6 °С, а самого теплого июля плюс 23,5 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 42,0 (С, абсолютный минимум минус 32,0 (С.

Дата первого заморозка на поверхности почвы – 9.X, последнего – 22.IV. Средняя продолжительность безморозного периода 170 дней.

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 28 м/с, при порыве ветра – до 40 м/с.

Среднегодовое количество осадков 597 мм. В тёплый период года, с апреля по октябрь, выпадает 362 мм осадков (61 % от годового количества осадков), в холодный, с ноября по март – 235 мм (39 %).

В среднем снежный покров появляется в конце ноября. Среднее число дней со снежным покровом равно 50. Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму составила 12 см, максимальная – 44 см. Снеготаяние обычно начинается в марте.

Метеостанция Кореновск

Среднегодовая температура воздуха плюс 11,1 °С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 1,6 °С, а самого теплого июля плюс 23,5 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 42,9 (С, абсолютный минимум минус 33,8 (С.

Дата первого заморозка на поверхности почвы – 16.X, последнего – 16.IV. Средняя продолжительность безморозного периода 183 дня.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 11,1 м/с, при порыве ветра – до 23 м/с.

Среднегодовое количество осадков 690 мм. В тёплый период года, с апреля по октябрь, выпадает 401 мм осадков (58 % от годового количества осадков), в холодный, с ноября по март – 289 мм (42 %).

В среднем снежный покров появляется в первых числах декабря. Среднее число дней со снежным покровом равно 39. Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму составила 11 см, максимальная – 38 см, минимальная – 1 см. Снеготаяние обычно начинается в марте.

Метеостанция Крымск

Среднегодовая температура воздуха плюс 10,9 °С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 0,7 °С, а самого теплого июля плюс 22,7 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 40,0 (С, абсолютный минимум минус 36,0 (С.

Дата первого заморозка на поверхности почвы – 12.X, последнего – 23.IV. Средняя продолжительность безморозного периода 171 день.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 20 м/с, при порыве ветра – до 36 м/с.

Среднегодовое количество осадков 704 мм. В среднем снежный покров появляется в первых числах декабря. Среднее число дней со снежным покровом равно 34. Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму составила 4 см, максимальная – 6 см, минимальная – 1 см. Снеготаяние обычно начинается в первых числах марта.

Природные характеристики

ПНБ «Тихорецкая»

Рельеф площадки – равнинный, спланированный, с уклоном с юго-запада на северо-восток. Антропогенные формы рельефа представлены насыпями и выемками под автомобильными проездами и искусственными насыпями, которые возвышаются на 0,6 – 5,0 м. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 88,2 м до 88,9 м над уровнем Балтийского моря.

В тектоническом отношении территория входит в область Азово-Кубанского прогиба. Фоновая сейсмичность района работ принята по г. Тихорецк по карте В составляет 6 баллов.

ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская»

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Азово-Кубанской низменности (лессовые аккумулятивно-эрозионные плиоцен-четвертичные равнины). Абсолютные отметки в пределах участка изысканий колеблются от 19.7 м до 55.0 м.

В тектоническом отношении территория входит в область Азово-Кубанского прогиба. Сейсмичность площадки изысканий приводится по СП 14.13330.2011, актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Фоновая сейсмичность проектируемой трассы для Тихорецкого района принята по г. Тихорецк по карте Б составляет 6 баллов, для Выселковкого района принята по станице Выселки по карте Б составляет 7 баллов.

НПС «Нововеличковская»

В геоморфологическом отношении изучаемая территория относится к геоморфологической провинции Предкавказья, лежит в пределах аллювиально-лессовых равнин правобережных террас р. Кубань. Рельеф площадки спланированный. Отметки колеблются от 20,0 до 22,5 м.

В тектоническом отношении территория изысканий входит в область Азово-Кубанского прогиба. Фоновая сейсмичность исследуемой площадки принята по ст. Динская и по карте Б составляет 7 баллов.

В пределах участка изысканий залегают грунты II категории по сейсмическим свойствам (по таблице 1 СП 14.13330.2011).

В соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 категория опасности эндогенных процессов (землетрясения) оценивается как весьма опасная.

ЛЧ НПС «Нововеличковская» - ЛДПС «Крымская»

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах геоморфологических элементов - в пределах второй надпойменной террасы р. Кубань, в пределах поймы р. Кубань. Рельеф участка трассы относительно ровный, с общим уклоном на юго-запад. Абсолютные отметки колеблются от 20 - 10 м, в прирусловой части абсолютные отметки поверхности составляют 6 – 8 м.

ЛЧ НПС «Нововеличковская» - ЛДПС «Крымская» 209км - 218км

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах в пределах двух крупных районов: равнинная часть приурочена Закубанской наклонной террасированной равнины (предгорные пологонаклонные равнины и левобережные террасы реки Кубани). Предгорная территория расположена на Западном окончании Главного Кавказского хребта, на северном склоне и входит в область низких гор. Рельеф участка трассы слабохолмистый, с общим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки колеблются от 35 до 125 м.

ЛПДС «Крымская»

ЛПДС расположена на поверхности III надпойменной террасы р. Адагум. Абсолютные отметки варьируют в пределах 63,0 - 105,0 м.

ЛЧ НПС «Крымская» - площадка «Грушовая» ПК«Шесхарис»

В геоморфологическом отношении территория расположена на Западном окончании Главного Кавказского хребта, входит в область низко-средневысотных гор и относится к геоморфоструктуре позднеальпийской складчатости, осложненной новейшими движениями. Рельеф изучаемого участка – горный. Искусственные формы рельефа представлены откосами вдоль технологического коридора коммуникаций, канавами. Отметки колеблются от 53 до 575 м.

Площадка «Грушовая» ПК«Шесхарис»

Территория площадки «Грушевая» расположена на северо-западном окончании Большого Кавказа, в области его периклинального погружения и сложена терригенными и карбонатными флишевыми формациями нижнего и верхнего мела, слагающими Семигорскую антиклинальную и Коцехурскую синклинальную зоны, осложненные многочисленными активными разрывными нарушениями.

В соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 категория опасности эндогенных процессов (землетрясения) оценивается как весьма опасная.

Подробное описание метеорологических и климатических условий района строительства приведены в отчете по инженерным изысканиям.

## Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами

В проекте выполнены расчеты по определению вероятных зон действия поражающих факторов и величины коллективного и индивидуального рисков при аварии на проектируемом МН.

Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов для рассмотренных сценариев (наиболее вероятных и наиболее опасных) на линейной части магистрального нефтепровода приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Размеры зон поражения при масштабных авариях на магистральном нефтепроводе

| Параметр | № АТБ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пожар разлива |
| Площадь пожара, м2 | 61358,5 | 22723,5 | 151711,6 | 7960,5 | 85623,0 | 7960,5 | 128355,0 | 148137,0 | 39661,7 | 30151,4 | 84490,6 | 57087,6 | 121459,5 | 207835,8 |
| Радиус зоны пожара, м | 139,8 | 85,1 | 219,8 | 50,3 | 165,1 | 50,3 | 202,1 | 217,2 | 112,4 | 98,0 | 164,0 | 134,8 | 196,6 | 257,2 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с интенсивностью излучения 10,5 кВт/м2, м | < 139,8 | < 85,1 | < 219,8 | < 50,3 | < 165,1 | < 50,3 | < 202,1 | < 217,2 | < 112,4 | < 98,0 | < 164,0 | < 134,8 | < 196,6 | < 257,2 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 7,0 кВт/м2, м | 139,8 | 85,1 | 219,8 | 50,3 | 165,1 | 50,3 | 202,1 | 217,2 | 112,4 | 98,0 | 164,0 | 134,8 | 196,6 | 257,2 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 1,4 кВт/м2, м | 216,9 | 137,0 | 330,1 | 84,5 | 253,1 | 84,5 | 305,4 | 326,4 | 177,3 | 156,1 | 251,6 | 209,8 | 297,6 | 381,9 |

Продолжение таблицы 3.1

| Параметр | № АТБ |
| --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Пожар разлива |
| Площадь пожара, м2 | 12886,2 | 8994,6 | 5503,1 | 217383,4 | 30042,0 | 312804,6 | 66904,6 | 5831,8 | 93293,3 | 6144,8 | 5006,6 | 82008,0 | 81567,3 |
| Радиус зоны пожара, м | 64,0 | 53,5 | 41,9 | 263,1 | 97,8 | 315,6 | 145,9 | 43,1 | 172,3 | 44,2 | 39,9 | 161,6 | 161,1 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с интенсивностью излучения 10,5 кВт/м2, м | < 64,0 | < 53,5 | < 41,9 | < 263,1 | < 97,8 | < 315,6 | < 145,9 | < 43,1 | < 172,3 | < 44,2 | < 39,9 | < 161,6 | < 161,1 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 7,0 кВт/м2, м | 64,1 | 53,5 | 41,9 | 263,1 | 97,8 | 315,6 | 145,9 | 43,1 | 172,3 | 44,2 | 39,9 | 161,6 | 161,1 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 1,4 кВт/м2, м | 105,5 | 89,4 | 71,4 | 390,0 | 155,9 | 461,6 | 225,7 | 73,3 | 263,4 | 75,0 | 68,3 | 248,1 | 247,5 |

Размеры зон поражения при масштабных авариях на оборудовании ПНБ «Тихорецкая» и ПНБ «Грушовая» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2- Размеры зон поражения при масштабных авариях на оборудовании

| Параметр | ПНБ «Тихорецкая» | ПНБ «Грушовая» |
| --- | --- | --- |
|  | МА-1… МА-3 | БА | Б1 | СМ1 | АВО1, АВО2 | СИКН | ЕМЧ1 | ЕМО2 | ФГ1, ФГ2 |
| Площадь пожара, м2 | 50,0 | 40,0 | 150,0 | 75,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 250,0 |
| Радиус зоны пожара, м | 4,0 | 3,6 | 6,9 | 4,9 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 8,9 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с интенсивностью излучения 10,5 кВт/м2, м | 4,8 | 4,3 | 7,8 | 5,8 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 9,5 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 7,0 кВт/м2, м | 5,9 | 5,3 | 9,4 | 7,1 | 2,8 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 11,4 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 1,4 кВт/м2, м | 12,8 | 11,7 | 19,9 | 15,3 | 6,4 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 23,7 |

Размеры зон поражения при вероятных авариях на технологических трубопроводах максимального диаметра ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская» и ПНБ «Грушовая» приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3- Размеры зон поражения при масштабных авариях на технологических трубопроводах

| Параметр | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | ПНБ «Тихорецкая» | НПС «Нововеличковская» | ПНБ «Грушовая» |
|  | 720х10 | 720х10 | 720х10 |
| Пожар разлива |
| Площадь пожара, м2 | 64,7 | 8,6 | 3,6 |
| Радиус зоны пожара, м | 4,5 | 1,7 | 1,1 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с интенсивностью излучения 10,5 кВт/м2, м | 5,4 | 2,0 | 1,3 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 7,0 кВт/м2, м | 6,6 | 2,6 | 1,7 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 1,4 кВт/м2, м | 14,3 | 6,0 | 4,1 |

Радиусы зон поражения при масштабных авариях на проектируемых объектах приведены на чертежах марки ГОЧС.

## Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обслуживание проектируемого МН «Тихорецк – Новороссийск-3» будет выполняться существующим персоналом ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Крымская», ПНБ «Грушовая», ЛЭС Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов, дополнительной численности персонала не предусматривается.

Численность работающих НПС «Нововеличковская» - 51 человек в смену.

Численность работающих ЛПДС «Крымская» - 115 человек в смену.

Численность работающих ПНБ  «Тихорецкая» - 441 человек в смену.

Дополнительная численность обслуживающего персонала рассчитана исходя из количества проектируемого оборудования по «Нормативам численности работников подразделений организаций системы «Транснефть», осуществляющих выполнение работ» по техническому обслуживанию и ремонту проектируемых объектов 
(РД-03.100.30-КТН-054-13).

В таблице 3.4 приведены сведения о численном и профессионально - квалификационном составе обслуживающего персонала с указанием группы производственного процесса.

Таблица 3.4 - Численный и профессионально - квалификационный состав обслуживающего персонала

| Код профессий | Группа производственного процесса | Наименование работ | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | явочная | списочная |
|  |  |  | смены |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Транспорт нефти |
|  |  | ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание и ремонт оборудования |  |  |  |  |
| 14259 | 1б/2г | Машинист технологических насосов, 5 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Обслуживание энергетического оборудования |  |  |  |  |
| 19861 | 1б/2г | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Итого по ПНБ «Тихорецкая» | 2 | - | - | 2 |
|  |  | ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская» |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание и ремонт линейной части |  |  |  |  |
| 19238 | 1б/2г | Трубопроводчик линейный, 4 разряд | 3 | - | - | 3 |
|  |  | Обслуживание энергетического оборудования |  |  |  |  |
| 19861 | 1б/2г | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Итого по ЛЧ НПС-5 «Тихорецкая» - НПС «Нововеличковская» | 4 | - | - | 4 |
|  |  | ЛЧ НПС-1 "Нововеличковская" - ЛПДС "Крымская" |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание и ремонт линейной части |  |  |  |  |
| 19238 | 1б/2г | Трубопроводчик линейный, 4 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Обслуживание энергетического оборудования |  |  |  |  |
| 19861 | 1б/2г | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Итого по ЛЧ НПС-1 «Нововеличковская» - ЛПДС «Крымская» | 2 | - | - | 2 |
|  |  | ЛЧ НПС-2 «Крымская» - площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис» |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание и ремонт линейной части |  |  |  |  |
| 19238 | 1б/2г | Трубопроводчик линейный, 4 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Обслуживание энергетического оборудования |  |  |  |  |
| 19861 | 1б/2г | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | 1 | - | - | 1 |
|  |  | Итого по ЛЧ НПС-2 «Крымская» - площадка «Грушовая» ПК «Шесхарис» | 2 | - | - | 2 |
|  |  | Всего по проектной документации | 10 | - | - | 10 |

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на линейной части проектируемого магистрального нефтепровода не требуется, так как комплексная автоматизация процесса транспортировки нефти по нефтепроводу обеспечивает работу нефтепровода в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на трассе. Обход трассы линейной части нефтепровода осуществляется периодически (2-3 раза в неделю) работниками линейной-эксплуатационной службы (ЛЭС). Максимальная численность обходчиков, которые могут одновременно находиться  на трассе, составляет 3÷4 человека. Обход переходов нефтепровода через водные преграды производится ежедневно 1 обходчиком.

В большинстве населенных пунктов, расположенных вдоль трассы МН, серьезное поражение населения (в т.ч. смертельное) исключено. При крупных авариях с возгоранием возможно лишь воздействие продуктов горения, однако при принятии соответствующих мер предупредительного характера оно не приведет к сколько-нибудь серьезным последствиям.

## Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта

Анализ риска проектируемых и существующих объектов выполнен в Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-РА.

Проектируемый объект соответствует требованиям промышленной безопасности лучших международных нефтяных и газовых производственных методов и стандартов, что  подтверждают результаты оценки риска.

В течение рабочей смены работники присутствуют на открытом пространстве площадных объектов равное количество времени, поэтому возможное число пострадавших зависит от возможности попадания их в радиусы зон действия поражающих факторов. Следовательно, критерием выбора наиболее опасного сценария является максимальный радиус зон поражения.

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на линейной части магистрального нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск-3» не требуется, так как комплексная автоматизация процесса транспортировки нефти по нефтепроводу обеспечивает работу нефтепровода в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на трассе. Обход трассы линейной части нефтепровода осуществляется периодически (2-3 раза в неделю) работниками линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). Максимальная численность обходчиков, которые могут одновременно находиться  на трассе, составляет 3-4 человека. Обход переходов нефтепровода через водные преграды производится ежедневно 1 обходчиком.

В таблице 3.5 приведены оценки основных количественных показателей риска при аварии на проектируемых объектах.

Таблица 3.5 – Оценка основных количественных показателей риска для персонала

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Линейные объекты |
| Величина индивидуального риска гибели персонала, 1/год | 1,79*10-7 |
| Величина коллективного риска гибели персонала, чел./год | 7,15*10-7 |
| Площадные объекты |
| Величина индивидуального риска гибели персонала, 1/год | 2,59*10-9 |
| Величина коллективного риска гибели персонала, чел./год | 1,03*10-8 |

При аварии на проектируемых объектах может пострадать 4 человека, в случае нахождения в зоне аварии, в данном случае социальный риск принимаем 
равным 0.

Некоторые величины других рисков могут быть проиллюстрированы таблицей 3.6. согласно данным Декларации Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска». Под «смертностью от «неестественных причин» понимается смертность, обусловленная не болезнями, а различными внешними воздействиями – умышленными (убийства и самоубийства) или неумышленными (всякого рода несчастные случаи).

Таблица 3.6 – Значения индивидуального риска, связанного с гибелью от «неестественных причин»

| Причина гибели | Число погибших, чел./год | Индивидуальный риск, 1/год |
| --- | --- | --- |
| Самоубийства | до 55000 | 3,70*10-4 |
| Наркотики | до 50000 | 3,40*10-4 |
| ДТП | более 33000 | 2,20*10-4 |
| Отравление некачественным алкоголем | 33000 | 2,20*10-4 |
| Убийства | более 32000 | 2,10*10-4 |
| Гибель на воде | 20000-25000 | 1,40*10-4 |
| Пожары | до 19000 (80 % в жилом секторе) | 1,30*10-4 |
| Несчастные случаи на производстве | 5000-6000 | 3,40*10-5 |
| Природные ЧС | 2000-2500 | 1,40*10-5 |
| Техногенные ЧС | до 1500 | 1,02*10-5 |
| Всего | 250000-257000 | 1,68*10-3 |

Согласно рекомендаций Декларации Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска» для новых объектов предельно допустимый уровень индивидуального риска может быть установлен на уровне 1*10-5 в год, для действующих 1*10-4 в год, при условии принятия мер по снижению риска в течение установленного срока. Дифференциация рекомендуемых нормативных уровней индивидуального риска для функционирующих и вновь строящихся объектов – источников техногенного риска приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Дифференциация рекомендуемых нормативных уровней индивидуального риска для функционирующих и вновь строящихся объектов – источников техногенного риска

Можно сделать вывод, что уровень риска на проектируемых объектах  соизмерим с суммарным риском гибели от неестественных причин характерных для Российской Федерации, и согласно рекомендациям Декларации Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска» относится к незначительному уровню риска.

## Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Индивидуальный риск не превышает уровень профессионального риска в производственной сфере и не требует мер по его уменьшению.

Поддержание достигнутого уровня обеспечивается:

- исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями надзорных органов;

- поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации, средств сигнализации загазованности;

- проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

- осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;

- проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;

проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;

- обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;

- совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.

## Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений

Система обнаружения взрывоопасных концентраций

Проектом на площадке ПНБ «Тихорецкая» предусмотрено размещение следующих зданий:

- здание МНС-5 «Тихорецкая» (поз. 003) размерами 57х18 м, предназначена для перекачки нефти в МН «Тихорецк-Новоросийск-3». Здание строится в полном соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами. Предусмотрено автоматическое включение вытяжного вентилятора в машинном зале при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей 10 % НКПР и отключение технологического оборудования, расположенного в машинном зале, при достижении 50 % от НКПР. Предусмотрены световая и звуковая сигнализации у входа о повышенном уровне загазованности в машинном зале. В здании выполняются все необходимые блокировки и отключения при пожаре;

- блочное здание – блок измерения качества нефти (поз. 165), размерами 7х3 м, предназначены для автоматизированного измерения параметров качества нефти Предусмотрено автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении блочного здания при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей 10 % НКПР и отключение технологического оборудования, расположенного в помещении блочного здания, при достижении 50 % от НКПР. Предусмотрены световая и звуковая сигнализации у входа о повышенном уровне загазованности в помещении блочного здания.

Система контроля радиационной, химической обстановки

Радиометрический контроль и производство измерений ионизирующих излучений на территории объекта предполагается осуществлять с помощью переносных стандартных рентгенметров-радиометров; химический контроль - с помощью переносных приборов химической разведки, которые будут входить в состав оснащения центральной операторной. В должностные обязанности дежурных операторов будут включены обязанности овладения навыками работы с указанными приборами.

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами

Согласно п. 4.9 ГОСТ Р 22.1.12 проектируемые объекты подлежат обязательной установке СМИС, которые приведены в составе проектной документации см. Г.0.0184.8330-ЧТН/ГТНГ-000.000-ГОЧС1.2.

В настоящее время мониторинг дестабилизирующих факторов выполняется с использованием существующих программно-технических средств линейной телемеханики, осуществляющих мониторинг технологических процессов и процессов обеспечения функционирования объекта. Существующее оборудование нижнего уровня линейной части системы ЛТМ позволяет выполнить формирование и выдачу вышеуказанных дестабилизирующих факторов в СМИС ОАО «Черномортранснефть», с последующей передачей в ЕДДС.

При необходимости информации о возникновении дестабилизирующих факторов на контролируемых объектах передается ЕДДС по телефону.

Система мониторинга опасных природных процессов

Мониторинг окружающей среды в районе проектируемого объекта в пределах имеемых возможностей осуществляют метеорологические станции - Тихорецк, Краснодар, Кореновск, Крымск.

Кроме того, проектируемые системы мониторинга см. Г.0.0000.8330-ЧТН/ГТНГ-01.001-ООС1.1.

## Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Проектируемый трубопровод пересекает коридор коммуникаций - нефтепроводы DN 800, 700, 500, 400, 300, газопроводы DN 500, 400, 300, 200, 100.

Зоны поражения при масштабных авариях (пожар разлива) нефтепровода максимального диаметра DN 800  на «гильотинный разрыв» приведены в таблице 3.7.

| Таблица 3.7 – Зоны поражения при масштабных авариях на нефтепроводе максимального диаметра DN 800 |
| --- |
| DN | 800 |
| Пожар разлива |
| Площадь пожара, м2 | 217996,4 |
| Радиус зоны пожара, м | 263,4 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с интенсивностью излучения 10,5 кВт/м2, м | < 263,4 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 7,0 кВт/м2, м | 263,4 |
| Расстояние от геометрического центра пожара до зоны с излучением интенсивностью 1,4 кВт/м2, м | 390,4 |

Зоны поражения при масштабной аварии (взрыв облака ТВС) газопровода максимального диаметра DN 500 (аналог) на «гильотинный разрыв» приведены в таблице 3.8.

| Таблица 3.8– Зоны поражения при масштабных авариях на газопроводе максимального диаметра DN 500 (аналог) |
| --- |
| DN | 500 |
| Полное разрушение зданий (≥70,1 кПа), м | - |
| Граница области сильных разрушений, (34,5 кПа), м | - |
| Граница области значительных повреждений (14,6 кПа), м | - |
| Полное разрушение остекления (7,0 кПа), м | - |
| Граница области минимальных повреждений (3,6 кПа), м | 67,7 |
| 50 % разрушение остекления (2,5 кПа), м | 105,2 |
| 10 % и более разрушение остекления, (2 кПа), м | 135,6 |

При авариях на существующих газопроводах и нефтепроводах проектируемые объекты попадают в зону поражения.

Для защиты проектируемого МН «Тихорецк – Новороссийск-3» (эксплуатирующая организация ОАО «Черномортранснефть»), от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, предусмотрены следующие мероприятия:

- МН прокладывается подземно в существующем коридоре коммуникаций, эксплуатируемых ОАО «Черномортранснефть», на нормативном расстоянии в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 02.05.06-85*) и РД-23.040.00-КТН-110-07;

- принятые в проектной документации трубы обладают повышенной стабильностью механических характеристик, имеют повышенные эксплуатационные характеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации нефтепровода;

- в соответствии с СП 36.13330.2012, РД-23.040.00-КТН-110-07 проектируемые участки МН на переходах через железную и автомобильную дороги прокладываются закрытым способом в защитном футляре;

- линейно-эксплуатационные службы (ЛЭС), аварийно-восстановительные поезда (УАВР) ОАО «Черномортранснефть» оснащены необходимыми транспортными средствами, строительными механизмами, оборудованием, материалами, инструментом и инвентарем. Транспорт, оборудование и имущество линейной эксплуатационной службы, предназначенные для выполнения аварийно-восстановительных работ, должны быть исправными и находиться в постоянной готовности к немедленному выезду и применению на месте аварии.

Рядом расположенных объектов производственного назначения и линейных объектов принадлежащих другим организациям нет.

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на линейной части проектируемого магистрального нефтепровода не требуется, так как комплексная автоматизация процесса транспортировки нефти по нефтепроводу обеспечивает работу нефтепровода в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на трассе. Обход трассы линейной части нефтепровода осуществляется периодически (2-3 раза в неделю) работниками линейной-эксплуатационной службы (ЛЭС). Максимальная численность обходчиков, которые могут одновременно находиться  на трассе, составляет 3÷4 человека.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах работники линейной-эксплуатационной службы эвакуируются по существующим вдольтрассовым проездам в безопасные зоны.

## Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02, СНиП II-7, СНиП 2.01.09

Для обеспечения максимальной надежности и защите магистрального нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск-3» от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями принят подземный способ прокладки трубопроводов.

Выбор трассы проектируемого трубопровода выполнен в соответствии с требованиями гл. 7 СП 36.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 02.05.06-85*), п. 7.3, 7.4 РД-23.040.00-КТН-110-07.

При выполнении проектной документации  использованы материалы инженерных изысканий, выполненных ЗАО «СевКавТИСИЗ» в 2014 г.

Для уменьшения площади полосы отвода земель прокладка проектируемого трубопровода осуществляется в общем коридоре с существующими и проектируемыми коммуникациями: трубопроводами, линиями электропередач и автодорогами.

Расстояния от оси проектируемых участков до различных объектов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты в соответствии с требованиями главы 7 СП 36.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 02.05.06-85*), табл. 7.4-7.10 РД-23.040.00-КТН-110-07 и табл. 2.5.40 ПУЭ с учетом условий безопасности строительства и эксплуатации объектов.

Выбор труб для проектируемых участков магистрального нефтепровода выполнен на основании климатических характеристик района строительства, требований гл. 12, 17 СП 36.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 02.05.06-85*), п. 6.14, 7.9 РД-23.040.00-КТН-110-07, ОТТ-23.040.00-КТН-051-11.

Предусмотрено применения труб в антикоррозионной изоляции, с увеличенными, по отношению к расчетным, толщинами стенок. трубы обладают повышенной стабильностью механических характеристик, имеют повышенные эксплуатационные характеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации.

При расчетах трубопроводов на прочность и устойчивость учитывались как отдельные нагрузки и воздействия на трубопроводы, так и их сочетание.

К постоянным нагрузкам и воздействиям относятся:

- вес трубопровода, арматуры, устройств (футляров, колодцев и др.);

- вес изоляции;

- вес грунта засыпки трубопровода;

- упругий изгиб трубопровода.

К временным длительным нагрузкам и воздействиям относятся:

- внутреннее давление транспортируемой среды;

- вес транспортируемой среды;

- температурный перепад металла стенок трубопровода;

- неравномерные деформации грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры (осадки и др.).

Перечисленные выше нагрузки и воздействия учтены при определении коэффициентов надежности по нагрузке.

Для уменьшения возможных потерь нефти при аварийных ситуациях по трассе проектируемого магистрального нефтепровода в проектной документации предусматривается установка линейных узлов запорной арматуры. Запорная арматура устанавливается в подземном исполнении.

Расстановка узлов запорной арматуры предусмотрена согласно требованиям СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), РД-23.040.00-КТН-110-07 «Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования ОАО «АК «Транснефть».

Предусмотренные проектные решения приняты с учетом требований СНиП 22-01-95, СП 131.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, СНиП 2.06.15-85, СП 116.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, СП 14.13330.2001 актуализированная редакция СНиП II-7-81*, СП 21.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

## Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

На проектируемых участках магистрального нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск-3» в проектной документации не предусматривается резервное оборудование.

Материалами, оборудованием, инструментами, инвентарем, транспортными средствами, механизмами и т.п., необходимыми для осуществления ремонтно-восстановительных работ при техническом обслуживании, текущих ремонтах, аварийных ремонтах оснащены бригады и цеха линейно-эксплуатационных служб, базирующейся на ПНБ «Тихорецкая», ЛПДС «Крымская».

Для определения финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «Черномортранснефть» издан приказ № 1196 от 05.08.2013 г. «О создании финансового резерва ОАО «Черномортранснефть» для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2014 год».

Затраты ОАО «Черномортранснефть» по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учитываются в разрезе страховых случаев для дальнейшего предъявления в страховую компанию для возмещения в соответствии с договорами страхования.

Материальные ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – запасы оборудования и материалов, определенны «Табелем аварийного запаса оборудования и материалов по ОАО «Черномортранснефть».

## Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях

На проектируемых участках магистрального нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск-3» в проектной документации не предусматривается дополнительных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Для доведения основного сигнала до персонала о чрезвычайных ситуациях на существующих площадках ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Крымская», ПНБ «Грушовая» используется существующая система оповещения при этом предусмотрено использование следующих вдов связи:

- городская телефонная сеть;

- диспетчерская связь;

- громкоговорящая связь;

- радиотелефоны;

- телефоны сотовой связи;

- факсимильная связь;

- пожарная сигнализация;

- электросирены.

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на линейной части проектируемого магистрального нефтепровода не требуется, так как комплексная автоматизация процесса транспортировки нефти по нефтепроводу обеспечивает работу нефтепровода в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на трассе. Обход трассы линейной части нефтепровода осуществляется периодически (2-3 раза в неделю) работниками линейной-эксплуатационной службы (ЛЭС). Максимальная численность обходчиков, которые могут одновременно находиться  на трассе, составляет 3÷4 человека.

Для доведения основного сигнала до персонала о чрезвычайных ситуациях предусмотрено использование мобильных радиостанции, установленных на транспортных средствах ЛЭС, телефонов сотовой связи которые имеются у работников линейной-эксплуатационной службы.

Система оповещения в случае возникновения аварии включает в себя оповещение должностных лиц, формирований и служб.

Оперативная и информационная связь между производственными подразделениями и службами ОАО «Черномортранснефть», осуществляется силами и средствами производственно-технических управлений связи (ПТУС) ОАО «Связьтранснефть».

Общая схема оповещения и связи при аварии на составляющих проектируемых объектов представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема оповещения об аварии

## Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111

Контроль и управление транспортом товарной нефти по проектируемому МН «Тихорецк-Новороссийск-3» предусматривается из существующих операторных размещенных на существующих площадках ПНБ «Тихорецкая», НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Крымская», «Грушовая» ПК «Шесхарис».

В зоны действия поражающих факторов при аварии места постоянного пребывания персонала не попадают.

В связи с этим решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии данным проектом не предусматриваются.

## Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

На проектируемых участках магистрального нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск-3» в проектной документации не предусматривается дополнительных мероприятий по обеспечению эвакуации персонала обслуживающего проектируемый объект, мероприятий по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения аварийно-спасательных сил. Для эвакуации персонала, для ввода и передвижения аварийно-спасательных сил предусмотрено использование существующих внутриплощадочных автомобильных дорог с твердым покрытием, а также существующих вдольтрассовых проездов.

## Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта. Мероприятия  по противодействию терроризму

С целью предотвращения постороннего вмешательства в деятельность составляющих объектов КРУМН ОАО «Черномортранснефть», а также по противодействию возможным террористическим актам предусмотрено:

- ограждение площадок НПС, ЛПДС и узлов линейных задвижек МН;

- ведение круглосуточной охраны площадок НПС, ЛПДС с использованием вооружения и спецсредств в обычном и усиленном режиме;

- специальный пропускной режим на площадках НПС, ЛПДС (контроль доступа) и патрулирование территории;

- оборудование ограждения площадок НПС, ЛПДС техническими средствами.

Проводятся учебно-тренировочные занятия совместно с территориальными УВД.

Службой безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами приняты меры по обеспечению антитеррористической безопасности работников ОАО «Черномортранснефть»:

- совместно с территориальными подразделениями ФСБ и МВД РФ проанализирована оперативная обстановка в окружении объектов ОАО «Черномортранснефть», уточнены угрозы безопасности каждому охраняемому объекту, выработаны и реализованы мероприятия по усилению их безопасности. Внесены коррективы в планы охраны и обороны всех охраняемых объектов. Переработаны алгоритмы действий при возникновении ЧС дежурных смен караулов.

- работники подразделений охраны ориентированы на выявление и пресечение попыток проникновения на объекты посторонних лиц, ввоза оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проведена проверка качества исполнения охранниками своих обязанностей по проверке пропусков, осмотру автотранспорта. С персоналом объектов и представителями подрядных организаций ежеквартально проводятся инструктажи по соблюдению режимных мер;

- охрана объектов переведена на усиленный вариант несения службы (приказ ОАО «АК «Транснефть» от 23.07.2010 г. № 100 «Об усилении охраны объектов ОАО «АК «Транснефть» в связи с обострением обстановки на объектах топливно-энергетического комплекса России»);

- организованы ежедневные (не реже 2-х раз в сутки, один из них в темное время), физические осмотры местности, прилегающей к стационарным объектам и блокпостам на предмет своевременного выявления закладок СВУ;

- с личном составом караулов проведены тренировки и совместных с правоохранительными органами учений по действиям при выявлении признаков подготовки совершения террористических актов, проникновении нарушителей на охраняемые объекты и обнаружений ВУ.

# ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## Законодательные и нормативные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 21 октября 2013 г.)

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 23 июля 2013 г.)

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 2 июля 2013 г.)

- Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями от 2 июля 2013 г.)

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 2 июля 2013 г.)

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями от 2 июля 2013 г.)

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями от 2 июля 2013 г.)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 10 сентября 2013 г.)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (с изменениями от 6 июля 1999 г.)

- ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

- ГОСТ Р 22.1.12-2005* Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

- ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

- ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки

- ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

- Инструкция о порядке управления технологическим участком «Самара-Красноармейск» магистрального нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» (пуск, перевод с одного режима работы на другой, остановка) (утв. главным инженером ОАО «Приволжскнефтепровод» В.Г. Кучеровым в 2013 г.)

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404, с изменениями от 14 декабря 2010 г.)

- МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций)

- ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04 Общие технические требования на нефтепроводные трубы большого диаметра

- ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 Трубы нефтепроводные большого диаметра. Общие технические требования

- ОТТ-25.220.01-КТН-212-10 Заводское полиэтиленовое покрытие труб. Общие технические требования

- РД-01.075.00-КТН-052-11 Типовые цветовые решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктоводов

- РД-13.310.00-КТН-026-09 Руководство по организации охраны объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»

- РД-23.040.00-КТН-110-07 Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования

- РД-75.200.00-КТН-404-09 Нормы проектирования переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные преграды

- Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (утв. Главгосэкспертизой Минприроды РФ 10 декабря 1993)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (с изменениями от 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках

- СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

- СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

- СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

- СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства

- Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации (утв. Главным управлением государственной экологической экспертизы Минприроды России 15.07.1994)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

# Text boxes

Территориальные органы

МЧС, Прокуратуры

МВД, ФСБ